Приложение к решению

Евпаторийского городского совета

от 04.07.2019 №1-92/5 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2030 года»

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДО 2030 ГОДА

I. Паспорт Программы

| Общие положения | Программа разработана на базе комплексного анализа и оценки: состояния и прогнозов социально-экономического развития городского округа Евпатория; динамики жилищного и промышленного строительства, а также объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; текущего состояния сетей и систем ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; решения проблем сбора и утилизации ТКО; эффективности решения задач по энергосбережению, в т.ч. установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения; прогнозов появления дефицита ресурсов, текущего наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; степени воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду. |
| --- | --- |
| Целевые установки Программы | Качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами наиболее экономичным образом при соответствии требованиям действующих нормативов и стандартов. Реализация мероприятий Генерального плана городского округа Евпатория в части обеспечения развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Обеспечение эффективности производства, транспортировки и использования / потребления энергетических и других ресурсов. Улучшение экологической обстановки на территории городского округа. |
| Задачи Программы | В качестве основных задач, определяющих содержание Программы, выделены: Планирование развития системы коммунальной инфраструктуры наиболее экономичным образом. Комплексная модернизация и реконструкция существующей системы коммунальной инфраструктуры. Инженерно-техническая оптимизация функционирования системы коммунальной инфраструктуры в городском округе. Повышение надежности и качества работы системы коммунальной инфраструктуры в городском округе. Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов для развития системы коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности их работы. Повышение инвестиционной привлекательности системы коммунальной инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности интересов организаций коммунального комплекса. Координация действий организаций, функционирующих в сфере коммунального комплекса. Развитие конкурентных отношений между структурными подразделениями и организациями коммунального комплекса в сфере электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, тепло- и газоснабжения. Формирование обоснованного прогноза спроса на коммунальные ресурсы на основании принятых показателей по перспективе развития городского округа, а также с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов. Определение прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов на базе результатов анализа существующего состояния каждой из подсистем коммунальной инфраструктуры и с учетом эффективности использования существующих мощностей. Уточнение принятых направлений развития и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, включая объекты утилизации (захоронения) ТКО с учетом планов территориального и социально-экономического развития городского округа, а также прогнозов по объемам образования ТКО. Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития системы коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. Актуализация перечня мероприятий инвестиционных проектов по каждой из составляющей коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей ее развития. Определение источников финансирования (инвестирования Программы), в т.ч. с учетом: прогноза динамики уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (технологическое присоединение) на весь период действия Программы; сравнительного анализа критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы. |
| 4. Ключевые показатели | 4.1. Доступность коммунальных услуг: 4.1.1. Снижение удельного показателя платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в совокупном доходе семей. 4.1.2. Динамика снижения доли семей, нуждающихся в субсидиях. 4.1.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальным инженерным сетям, %. 4.2. Сравнительные показатели соотношения спроса на коммунальные ресурсы и объемов реализации услуг в инфраструктурных секторах: теплоснабжения; водоснабжения; электроснабжения; газоснабжения; водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. 4.2.1. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей теплоснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.2. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.3. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей электроснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.4. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей газоснабжения к их общей протяженности, %. 4.2.5. Удельные показатели индексов строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков к их общей протяженности, %. 4.3. Показатели надежности системы ресурсоснабжения: 4.3.1. Тепловая энергия: • Удельная составляющая нуждающихся в реконструкции / капитальном ремонте участков сетей от общей их протяженности, %. • Индексы выполненной/запланированной замены оборудования и теплопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Показатель перебоев в снабжении потребителей тепловой энергией и горячим водоснабжением - час*чел/год. • Удельный показатель аварийности сетей централизованного теплоснабжения от общей их протяженности, авар. / км. 4.3.2. Водоснабжение: • Удельный показатель аварийности сетей водоснабжения от общей их протяженности, авар. / км. • Удельный показатель потерь питьевой воды относительно общей протяженности магистральных и распределительных сетей, м3/км. • Индексы выполненной/запланированной замены узлов / трубопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Удельная составляющая нуждающихся в реконструкции / капитальном ремонте / санации участков сетей от общей их протяженности, %. • Процентное отношение проб с нормативными показателями к фактическому количеству произведенных анализов проб в распределительной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения: по микробиологическим показателям, %; по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, %. 4.3.3. Электроснабжение: • Индексы выполненной/запланированной замены изношенного оборудования питающих центров, %. • Индексы выполненной/запланированной замены оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, %. • Индексы выполненной/запланированной замены кабельных линий электропередач высокого напряжения, %. • Показатель перебоев в снабжении потребителей электроэнергией - час*чел /год. 4.3.4. Газоснабжение: • Индексы выполненной/запланированной замены надземных / подземных газопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Индексы выполненной / запланированной замены распределительного и регулирующего оборудования с выработанным эксплуатационным ресурсом, %; • Показатель перебоев в снабжении потребителей природным газом для бытовых нужд - час*чел/год. 4.3.5. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков: • Удельный показатель аварийности сетей водоотведения к их общей протяженности, авар. /км. • Индексы выполненной / запланированной замены узлов и трубопроводов с выработанным эксплуатационным ресурсом, %. • Доля нормативно очищенных сточных вод в их общем объеме, %. 4.3.6. Утилизация / захоронение твердых коммунальных отходов: • Удельный показатель твердых коммунальных отходов, направленных на сортировку, %; • Удельный показатель утилизированных твердых коммунальных отходов, %; • Динамика изменения коэффициентов заполненности полигонов твердых коммунальных отходов, %; • Доля твердых коммунальных отходов, прошедших весовой контроль, %. |
| 5. Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: - 2019-2023 годы – 1-я очередь; - 2024-2030 годы – расчетный срок. |
| 6. Объемы требуемых капиталовложений | Финансовые потребности на реализацию Программы определены в размере – 20 282 610,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: Республиканские бюджетные средства – 14 197 827,4 тыс. руб., в т.ч.: на 2019-2020 гг. – 243 326,0 тыс. руб.; на 2021-2022 гг. – 517 568,0 тыс. руб.; на 2023 г. – 5 111 615,2 тыс. руб.; на 2024- 2030 гг. – 8 325 318,2 тыс. руб.; Муниципальные бюджетные средства – 6 084 783,3 тыс. руб., в т.ч.: на 2019-2020 гг. – 104 282,6 тыс. руб.; на 2021-2022 гг. – 221 814,9 тыс. руб.; на 2023 г. – 2 190 692,3 тыс. руб.; на 2024- 2030 гг. – 3 567 993,5 тыс. руб. Кроме того, по региональным программам: на 2019 - 2021 гг. – 2 261,768 млн. руб. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации Программы | Качественное и полноценное выполнение Программы направлено на реализацию мероприятий генерального плана городского округа Евпатория в части строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры: с учетом обеспечения повышения качества проживания населения; удовлетворения потребностей жилищного и промышленного строительства; обеспечения надежности и качества коммунальных услуг для потребителей; улучшения экологической обстановки на территории города. Результаты реализации Программы будут оказывать влияние при формировании и определении тарифов на использование коммунальных ресурсов, размеров плат за подключение (технологическое присоединение). |
| 8. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие структуру и содержание мероприятий Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ; Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 октября 2013 г. №359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 г. №447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями и дополнениями от: 29 января, 28 февраля, 30 марта, 26 апреля, 30 мая, 28 июня 2018 г.) Распоряжение Совета министров Республики Крым от 14 февраля 2018 г. №137-р "Об утверждении бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный период до 2030 года". Постановление Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 г. №700 "Об утверждении Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями от 21 мая и 24 сентября, 12 октября, 29 декабря 2018 г., 21 января 2019 г.); Распоряжение Совета министров Республики Крым от 20 ноября 2018 г. №1420-р "Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившим силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым; Постановление Совета министров Республики Крым от 15 апреля 2016 г. №154 "Об утверждении государственной программы Республики Крым "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями от: 15 августа 2016 г., 13 марта, 26 декабря 2017 г., 18 июня 2018 г.); Постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 2016 г. №566 "Об утверждении Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями от: 20 февраля, 12 декабря 2017 г., 19 июня 2018 г.); Постановление Совета министров Республики Крым от 30 января 2018 г. №35 "Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2018 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями от 27 апреля 2018 г.); Постановление Совета министров Республики Крым от 24 апреля 2018 г. №196 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Крым на 2018 - 2019 годы и на перспективу до 2020 года»; Постановление Совета министров Республики Крым от 5 декабря 2017 г. №658 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым "Газификация населенных пунктов Республики Крым" (с изменениями и дополнениями от: 6 июля 2018 г.); Постановление Совета министров Республики Крым от 27.01.2017 №25 "Об утверждении Государственной программы Республики Крым в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017 - 2021 годы"; Генеральный план муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденный решением Евпаторийского городского совета I созыва сессией № 81 от 02.11.2018 № 1-81/1. |
| 9. Заказчик Программы | Администрация города Евпатории в лице Департамента городского хозяйства, администрации города Евпатории Республики Крым, 297408 Республика Крым, г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 21/16 |
| 10. Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", Санкт-Петербург, наб. Черной Речки, д. 41, к. 2, лит. Б |
| 11. Ответственный исполнитель Программы | Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, 297412, Республика Крым, г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 21/16 |
| 12. Соисполнители Программы | Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 18 |
| 13. Управление Программой | 13.1. Основными функциями ДГХ администрации города Евпатории по реализации Программы являются: обеспечение реализации мероприятий Программы; подготовка и уточнение перечня мероприятий Программы и финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы; организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы; обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы; обеспечение взаимодействия администрации города Евпатория и уполномоченных органов исполнительной власти Республики Крым по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных проектов организаций, участвующих в реализации Программы; подготовка заключения об эффективности реализации Программы; осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы; организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, установленным требованиям; сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы, в рамках проведения мониторинга Программы; осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств; расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы; участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями, участвующими в реализации Программы, на реализацию инвестиционных программ. 13.2. Контроль за исполнением Программы осуществляет глава администрации города Евпатория. 13.3. В рамках осуществляемых функций ДГХ администрации города Евпатории подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы. 13.4. На основе результатов мониторинга выполнения Программы ДГХ администрации города Евпатории формирует и в последующем актуализирует информационно- аналитическую базу с учетом динамики изменения численных значений показателей Программы, которые используются для оценки Программы, а также для принятия решений о корректировке Программы. |
| 14. Внесение изменений в Программу | Соответствующие изменения в содержание, схему и объемы финансирования установленных Программой мероприятий должны вноситься в случае, если проведена корректировка: генерального плана городского округа Евпатория; генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и развития единой электрической сети на долгосрочный период в границах городского округа; программ газификации, включающих объекты на территории городского округа: схем теплоснабжения на долгосрочный период; генеральных схем водоснабжения и водоотведения; программ в области обращения с отходами. |

Приложения:

Приложение 1

Таблица П1-1. Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой «Государственная программа развития курортов и туризма Республики Крым на 2017 - 2020 годы».

Таблица П1-2. Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой   «Государственная программа развития строительной отрасли Республики Крым».

Таблица П1-3. Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с Государственной программой «Газификация населенных пунктов Республики Крым».

Приложение 2

Таблица П2-1. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Таблица П2-2. Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Таблица П2-3. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Таблица П2-4. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на 2019-2030 гг.

Приложение 3

Таблица П3-1. Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения на 2019-2030 гг.

Таблица П3-2. Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения по источникам финансирования на 2019-2030 гг.

Приложение 4

Таблица П4-1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения регионального значения на 2019-2030 гг.

Таблица П4-2. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы хозяйственно-бытовой канализации регионального значения на 2019-2030 гг.

Приложение 5

Таблица П5-1. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей системы водоснабжения на 2019-2030 гг.

Приложение 6

Таблица П6-1. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей системы хозяйственно-бытовой канализации на 2019-2030 гг.

Таблица П6-2. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы хозяйственно-бытовой канализации на 2019-2030 гг.

Приложение 7

Таблица П7-1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов и сетей системы отвода поверхностного стока на 2019-2030 гг.

Приложение 8

Таблица П8-1. Мероприятия по строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2019-2030 гг.

Таблица П8-2. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения на 2019-2030 гг.

Приложение 9

Таблица П9-1. Мероприятия по строительству и реконструкции источников и сетей электроснабжения на 2019-2030 гг.

Приложение 10

Таблица П10-1. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения на 2019-2030 гг.

Таблица П10-2. Мероприятия по строительству и реконструкции сетей газоснабжения на 2019-2030 гг.

Приложение 11

Пояснительная записка

Приложение 12

Карта  сетей  водоснабжения.

Приложение 13

Карта  сетей  водоотведения.

Приложение 14

Карта  сетей  и объектов  электроснабжения.

Приложение 15

Карта  сетей  и объектов  тепло- и газоснабжения.

Приложение 1

Таблица П1-1

Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой «Государственная программа развития курортов и туризма

Республики Крым на 2017 - 2020 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Совокупные расходы бюджетов Федерального и Республики Крым, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция городских сетей водоснабжения, Республика Крым, г. Евпатория | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2019 | 228 330,000 |
| Реконструкция изношенных сетей канализации при учете необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС, Республика Крым, г. Евпатория | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2019 | 240 760,000 |
| Строительство водовода. Республика Крым. г. Евпатория | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2019-2020 | 530 640,000 |
| Строительство напорного коллектора вдоль озера Мойнаки. Проект "Золотое кольцо здоровья". Республика Крым, г. Евпатория | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2019-2020 | 488 450,000 |
| Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2019-2020 | 285 124,000 |
| Реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, Республика Крым, г. Евпатория | Министерство курортов и туризма Республики Крым | 2019-2020 | 342 780,000 |

Таблица П1-2

Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с республиканской инвестиционной программой «Государственная программа развития строительной отрасли

Республики Крым»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Совокупные расходы из бюджетов федерального, Республики Крым, местного тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (1-я очередь - парк им. Фрунзе), Республика Крым | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | 2019 | 34 740,000 |
| Берегоукрепление и восстановление пляжной зоны в г. Евпатории (2-я очередь, включая волнозащитные и пляжеудерживающие сооружения), Республики Крым | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | 2019-2021 | 95 944,000 |

Таблица П1-3

Перечень относящихся к инженерной инфраструктуре мероприятий, предусмотренных к реализации в соответствии с Государственной программой «Газификация населенных пунктов Республики Крым»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Бюджет Республики Крым тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей газоснабжения массивов «Яшлык», «Айсабай», «Спутник-1», «Спутник-2», «Спутник-3» городского округа Евпатория Республики Крым (Проектно-изыскательские работы) | Министерство топлива и энергетики Республики Крым | 2019 | 15000,000 |

Приложение 2

Таблица П2-1

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию

инженерной инфраструктуры в период 2019-2030 гг.

| Сроки финансирования | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция системы теплоснабжения | Строительство и реконструкция системы газоснабжения | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | Строительство и реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации |  |
|  | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
| 2019 | 213 206,5 | 42 641,3 | 255 847,8 | 1 873,3 | 374,7 | 2 247,9 | - | - | - | 22050,4 | 4410,1 | 26460,5 | 284556,2 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 574 157,0 | 114 831,4 | 688 988,4 | 22 575,4 | 4 515,1 | 27 090,5 | - | - | - | - | - | - | 716 078,9 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | - | - | - | 8 879,9 | 1 776,0 | 10 655,9 | 6063842,9 | 1212768,6 | 7276611,5 | - | - | - | 7 287267,4 |
| 2024-2030 | 1 362 079,9 | 272 416,0 | 1 634 495,8 | - | - | - | - | - | - | 3072251,8 | 614450,4 | 3686702,2 | 5 321 198,0 |
| Всего, тыс. руб. | 2 149 443,4 | 429 888,7 | 2 579 332,0 | 33 328,6 | 6 665,8 | 39 994,3 | 6063842,9 | 1212768,6 | 7276611,5 | 3094302,2 | 618860,5 | 3713162,7 | 13609100,5 |

Таблица П2-2

Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры

в период 2019-2030 гг.

| Сроки финансирования | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция системы теплоснабжения | Строительство и реконструкция системы газоснабжения | Строительство и реконструкция системы водоснабжения | Строительство и реконструкция системы хозяйственно-бытовой канализации |  |
|  | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
|  | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет |  |
| 2019 | 179 093,5 | 76 754,3 | 1573,5 | 674,4 | - | - | 18522,4 | 7938,2 | 284556,2 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 482 291,9 | 206 696,5 | 18963,4 | 8127,2 | - | - | - | - | 716078,9 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | - | - | 7459,1 | 3196,8 | 5093628,1 | 2182983,5 | - | - | 7287267,4 |
| 2024-2030 | 1 144 147,1 | 490 348,7 | - | - | - | - | 2 580 691,5 | 1 106 010,7 | 5321198,0 |
| Всего, тыс. руб. | 1 805 532,5 | 773 799,5 | 35 994,9 | 3 999,5 | 5093628,1 | 2182983,5 | 2599213,9 | 1113948,8 | 13609100,5 |

Таблица П2-3

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию

инженерной инфраструктуры в период 2019-2030 гг.

| Сроки финансирования | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция системы электроснабжения | Строительство и реконструкция системы отвода и очистки поверхностных стоков |  |
|  | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
| 2019 | 52 543,61 | 10 508,72 | 63 052,33 | - | - | - | 63 052,3 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 19 419,9 | 3 884,0 | 23 303,9 | - | - | - | 23 303,9 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 12 533,4 | 2 506,7 | 15 040,0 | - | - | - | 15 040,0 |
| 2024-2030 | 81 680,9 | 16 336,2 | 98 017,1 | 5 395 080,5 | 1 079 016,1 | 6 474 096,6 | 6 572 113,7 |
| Всего, тыс. руб. | 166 177,8 | 33 235,6 | 199 413,4 | 5 395 080,5 | 1 079 016,1 | 6 474 096,6 | 6 673 510,0 |

Таблица П2-4

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию

инженерной инфраструктуры в период 2019-2030 гг.

| Сроки финансирования | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию инженерной инфраструктуры | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция системы электроснабжения | Строительство и реконструкция системы отвода и очистки поверхностных стоков |  |
|  | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
|  | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет |  |
| 2019 | 44 136,6 | 18 915,7 | - | - | 63 052,3 |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 16 312,7 | 6 991,2 | - | - | 23 303,9 |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 10 528,0 | 4 512,0 | - | - | 15 040,0 |
| 2024-2030 | 68 612,0 | 29 405,1 | 4 531 867,6 | 1 942 229,0 | 6 572 113,7 |
| Всего, тыс. руб. | 139 589,4 | 59 824,0 | 4 531 867,6 | 1 942 229,0 | 6 673 510,0 |

Приложение 3

Таблица П3-1

Сводные прогнозируемые показатели финансирования расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения

в период 2019-2030 гг.

| Сроки финансирования | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы водоснабжения | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы хозяйственно-бытовой канализации | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. | Стоимость с поправочными коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
| 2019 | 6710085,8 | 1342017,2 | 8052103,0 | 2481774,9 | 496354,9 | 2978130 | 11030233,0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 1010578,8 | 202115,8 | 1212694,5 | 298542,1 | 59708,4 | 358250,5 | 1570945,0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, тыс. руб. | 7720664,6 | 1544133,0 | 9264797,5 | 2780317,0 | 556063,3 | 3336380,5 | 12601178,0 |

Таблица П3-2

Распределение сводных расходов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры регионального значения

по источникам финансирования в период 2019-2030 гг.

| Сроки финансирования | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы водоснабжения | Прогнозируемые расходы на сооружение и реконструкцию системы хозяйственно-бытовой канализации | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |  |
|  | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет |  |
| 2019 | 5636472,1 | 2415630,9 | 2084691,0 | 893439,0 | 11030233,0 |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 848886,2 | 363808,4 | 250775,4 | 107475,2 | 1570945,0 |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024-2030 | - | - | - | - | - |
| Всего, тыс. руб. | 6485358,3 | 2779439,3 | 2335466,4 | 1000914,2 | 12601178,0 |

Приложение 4

Таблица П4-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

объектов системы водоснабжения регионального значения в период 2019-2030 гг.

| № п/п | Код показателя | Мероприятие | Мощность объекта | Измеритель объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов | Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее | Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала проектирования - 2019 год |
| 1 | 14-06-004-49 | Реконструкция Евпаторийского водовода от Ивановского и Чеботарского водозаборов до городских резервуаров две нитки диаметром 2х1000 мм протяженностью 75,0 км | Д 2х1000 мм L=75,0 км | 75 | 41019,4 |  | 0,9 | 1,02 | 1,63 | 1,2095 | 5567839,7 | 1113567,9 | 6681407,7 |
| 2 | 14-06-004-34 | Строительство водовода "Евпатория - Новоозерное - Мирный" диаметром 500 мм протяженностью 23,0 км | Д 500 мм L=23,0 км | 23 | 15690,92 |  | 0,9 | 1,02 |  | 1,2095 | 400705,0 | 80141,0 | 480846,0 |
| 3 | 19-03-002-05 | Реконструкция водопроводной насосной станции 2-го подъема с восстановлением резервуаров запаса воды городского округа Евпатория | 5000 м3/час | 5000 | 12,26 | 1,03 |  |  |  | 1,2095 | 76366,6205 | 15273,3 | 91639,9 |
| 4 | 19-03-006-42 | Восстановление резервуаров запаса воды объемом 4х10000м3 | 4х10000м3 | 40000 | 8,82 | 1,03 |  |  |  | 1,2095 | 439512,948 | 87902,6 | 527415,5 |
| 5 | 19-03-006-42 | Строительство резервуара запаса воды объемом 12000 м3 на площадке насосной станции 2-го подъема городского округа Евпатория | 12000м3 | 12000 | 8,82 | 1,03 |  |  |  | 1,2095 | 131853,8844 | 26370,8 | 158224,7 |
| 6 | 19-03-006-32 | Реконструкция резервуаров запаса воды гидроузла N 1, расположенного на трассе водовода "Евпатория - Новоозерное - Мирный" | 1х 2000м3 | 2000 | 10,17 | 1,03 |  |  |  | 1,2095 | 25339,2669 | 5067,9 | 30407,1 |
|  | 19-03-006-38 |  | 1х6000м3 | 6000 | 9,16 | 1,03 |  |  |  | 1,2095 | 68468,3436 | 13693,7 | 82162,0 |
| Всего за 2019 год |  | 6710085,8 | 1342017,2 | 8052103,0 |
| Срок начала проектирования - 2021 год |
| 7 | 19-03-003-02 | Строительство ВОС доочистки подземных вод г. Евпатория (I и II очереди производительностью 45 тыс. м3/сут каждая) | 2х45000 | 90000 | 8,69 | 1,03 |  |  |  | 1,2545 | 1010578,784 | 202115,8 | 1212694,5 |
| Всего за 2021год |  | 1010578,8 | 202115,8 | 1212694,5 |

Таблица П4-2

Мероприятия по строительству и реконструкции

объектов системы хозяйственно-бытовой канализации регионального значения на 2019-2030 гг.

| № п/п | Код показателя | Мероприятие | Мощность объекта | Измеритель объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее | Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала проектирования - 2019 год |
| 1 | 14-07-004-27 | Реконструкция Евпаторийского главного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений г. Евпатории, 2x900 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 3,0 км | Д 2х900 мм L=3 км | 3 | 23005,63 |  | 1,02 | 1,63 | 1,2095 | 138787,1 | 27757,4 | 166544,5 |
| 2 | 14-07-004-19 | Реконструкция напорного коллектора от главной канализационной насосной станции "Мирный" до канализационных очистных сооружений Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" | Д 300 мм L=15км | 15 | 98782,63 |  | 1,02 |  | 1,2095 | 1828007,1 | 365601,4 | 2193608,6 |
| Всего за 2019 год |  | 1966794,2 | 393358,8 | 2360153,1 |
| Срок начала проектирования - 2020 год |
| 3 | 14-07-004-24 | Реконструкция напорных канализационных коллекторов от ГКНС «Морпорт» г. Евпатория до КОС г. Евпатория протяженностью 12,3 км | 12,3 км | 12,3 | 16643,29 |  | 1,02 | 1,63 | 1,2095 | 411659,3 | 82331,9 | 493991,2 |
| 4 | 14-07-004-10 | Реконструкция напорного коллектора от ГКНС «Новоозерное» до КОС "Донузлав" диаметром 300 мм протяжѐнностью 12,8 км | 12,8 км | 12,8 | 6542,96 |  | 1,02 |  | 1,2095 | 103321,4 | 20664,3 | 123985,7 |
| Всего за 2020 год |  | 514980,7 | 102996,1 | 617976,9 |
| Срок начала проектирования - 2021 год |
| 5 |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" производительностью 5 тыс.м3/сут | 5000 м3/сут |  | 113637,6 | 22727,5 | 136365,1 |
| 5.1 | 19-04-006-02 | Здания решеток | 5000 м3/сут | 5000 | 24679,8 | 4936,0 | 29615,7 |  | 1,2545 | 74039,3 | 14807,9 | 88847,2 |
| 5.2 | 19-04-006-05 | Песколовки горизонтальные | 5000 м3/сут | 5000 | 8657,3 | 1731,5 | 10388,8 |  | 1,2545 | 25971,9 | 5194,4 | 31166,3 |
| 5.3 | 19-04-006-07 | Отстойники горизонтальные | 5000 м3/сут | 5000 | 26553,4 | 5310,7 | 31864,0 |  | 1,2545 | 79660,1 | 15932,0 | 95592,1 |
| 5.4 | 19-04-006-08 | Установка УФ-обеззараживания сточных вод | 5000 м3/сут | 5000 | 32561,8 | 6512,4 | 39074,2 |  | 1,2545 | 97685,4 | 19537,1 | 117222,5 |
| 5.5 | 19-04-006-12 | Цех механического обезвоживания осадка | 1 т/сут | 1 | 10240,9 | 2048,2 | 12289,1 |  | 1,2545 | 10240,9 | 2048,2 | 12289,1 |
| 5.6 | 19-04-006-15 | Площадка складирования обезвоженного осадка | 1000 м2 | 1000 | 10944,4 | 2188,9 | 13133,3 |  | 1,2545 | 10944,4 | 2188,9 | 13133,3 |
| Всего за 2021 год |  | 298542,1 | 59708,4 | 358250,5 |

Приложение 5

Таблица П5-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

сетей системы водоснабжения в период 2019-2030 гг.

| № п/п | Код показателя | Мероприятие | Мощность объекта | Измеритель объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Поправочные коэффициенты для расчета прокладки водоводов | Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Поправочные коэффициенты при прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее | Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала проектирования - 2023 год |
| 1 | 14-06-004-22 | Реконструкция уличных сетей водоснабжения ГО Евпатория общей протяженностью 272,53 км (35,94 км (1 этап) и 31,1534 км (2 этап) сетей водоснабжения учтено в РАИП) | Д 100-500 мм 205,4366 км | 205,4366 | 9697,3 |  |  | 1,02 |  | 1,3405 | 2723928,1 | 544785,6 | 3268713,7 |
| 2 | 14-06-004-30 | Реконструкция основных водоводов общей протяженностью 126,0 км | 126 км | 126 | 12300,26 |  | 0,9 | 1,02 |  | 1,3405 | 1907191,6 | 381438,3 | 2288630,0 |
| 3 | 14-06-004-17 | Строительство сетей водоснабжения на перспективных территориях (районы «Айсабай», «Ашик», «Гжель», "Спутник-3") протяженностью 20,35 км | Д 100-400 мм 20,35 км | 20,35 | 7078,45 |  |  | 1,02 |  | 1,3405 | 196956,2 | 39391,2 | 236347,4 |
| 4 | 14-06-004-30 | Строительство водоводов на перспективных территориях (районы «Айсабай», «Ашик», «Гжель», "Спутник-3») протяженностью 18,41 км | 18,41 км | 18,41 | 12300,26 |  | 0,9 | 1,02 |  | 1,3405 | 278661,9 | 55732,4 | 334394,3 |
| 5 | 14-06-004-30 | Строительство водоводов для районов "спутник-1", "спутник-2", снт. Сосновый Бор и снт. "Буревестник" протяженностью 7,89 км | 7,89 км | 7,89 | 12300,26 |  | 0,9 | 1,02 |  | 1,3405 | 119426,5 | 23885,3 | 143311,8 |
| 6 | 14-06-004-17 | Строительство сетей водоснабжения для районов "спутник-1", "спутник-2", снт. Сосновый Бор и снт. "Буревестник" протяженностью 18,36 км | Д 100-400мм 18,36 км | 18,36 | 7078,45 |  |  | 1,02 |  | 1,3405 | 177696,1 | 35539,2 | 213235,3 |
| 7 | 14-06-004-30 | Строительство новых сетей водоснабжения, L=39242 м, Д=100-750 мм | Д 100-750мм L=39242 м | 39,242 | 12300,26 |  |  | 1,02 |  | 1,3405 | 659982,5 | 131996,5 | 791979,0 |
| Всего за 2023 год | 6063842,9 | 1212768,6 | 7276611,5 |

Приложение 6

Таблица П6-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

сетей системы хозяйственно-бытовой канализации в период 2019-2030 гг.

| № № п/п | Код показателя | Мероприятие | Мощность объекта | Измеритель объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. | Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала проектирования - 2024 - 2030 год |
| 1 | 14-07-004-10 | Реконструкция 200,0 км канализационных сетей на территории городского округа (из них 30,26 км учтено в РАИП) | 169,74 км | 169,74 | 6542,96 | 1,02 | 1,4205 | 1609162,4 | 321832,5 | 1930994,9 |
| 2 | 14-07-004-10 | Строительство сетей и сооружений для подключения к централизованной системе водоотведения протяженностью 151,6 км | 151,6 км | 151,6 | 6542,96 | 1,02 | 1,4205 | 1437192,3 | 287438,5 | 1724630,7 |
| Всего за 2024-2030 годы |  | 3046354,7 | 609270,9 | 3655625,6 |

Таблица П6-2

Мероприятия по строительству и реконструкции

объектов системы хозяйственно-бытовой канализации в период 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Код показателя | Мероприятие | Мощность объекта | Измеритель объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала проектирования - 2020 год |
| 1 | 19-04-001-01 | Строительство канализационной насосной станции Крым-Арена | 10000м3/сут | 10000 | 1,77 | 1,03 | 1,2095 | 22050,4 | 4410,1 | 26460,5 |
| Всего за 2020 год |  | 22050,4 | 4410,1 | 26460,5 |
| Срок начала проектирования - 2024-2030 годы |
| 2 | 19-04-001-01 | Строительство 5 новых КНС для подключения новых потребителей | 10000м3/сут | 10000 | 1,77 | 1,03 | 1,4205 | 25897,1 | 5179,4 | 31076,6 |
| Всего за 2024-2030 годы |  | 25897,1 | 5179,4 | 31076,6 |

Приложение 7

Таблица П7-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

объектов и сетей системы отвода поверхностного стока в период 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Код показателя | Мероприятие | Мощность объекта | Измеритель объекта | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. | Коэффициент сейсмичности | Коэффициент к показателям НЦС на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1 км, при устройстве траншей с креплением | Прогнозный индекс-дефлятор на год открытия финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала проектирования - 2024 - 2030 год |
| 1 | 14-07-004-18 | Строительство 67 км сетей поверхностного стока | протяженность 67 км | 67 | 9915,94 |  | 1,02 | 1,4205 | 962609,4 | 192521,9 | 1155131,3 |
| 2 | 19-04-001-01 | Строительство 9 насосных станций поверхностного стока | 9 насосных по 5000 м3/сут | 45000 | 1,77 | 1,03 |  | 1,4205 | 116537,1 | 23307,4 | 139844,5 |
| 3 | 19-04-007-02 | Строительство 2 комплексов очистных сооружений поверхностного стока |  | 4005042,6 | 801008,5 | 4806051,2 |
| 3.1 | 19-04-007-02 | Локальные очистные сооружения г. Евпатория, 2шт | 2 комплекса очистных по 1000 м3/час | 2000 | 1356,22 | 1,03 |  | 1,4205 | 3968611,7 | 793722,3 | 4762334,0 |
| 3.2 |  | Наружные инженерные сети |  |
| 3.2.1 | НЦС 81-02-12-2017 | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | 0,7 км | 0,7 | 1590,27 |  |  | 1,4205 | 1581,3 | 316,3 | 1897,5 |
| 3.2.2 | НЦС 81-02-12-2017 | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | 0,5 км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4205 | 521,1 | 104,2 | 625,3 |
| 3.2.3 | НЦС 81-02-12-2017 | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | 1 шт. | 1 | 991,61 | 1,03 |  | 1,4205 | 1450,8 | 290,2 | 1741,0 |
| 3.2.4 | НЦС 81-02-14-2017 | Подводящие коллекторы поверхностных стоков и коллектор очищенных стоков | км | 2 | 8691,56 |  |  | 1,4205 | 24692,7 | 4938,5 | 29631,3 |
| 3.3 |  | Элементы озеленения и благоустройства |  |
| 3.3.1 | НЦС 81-02-16-2017 | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | 1600 м | 16 | 337,21 |  |  | 1,4205 | 7664,1 | 1532,8 | 9196,9 |
| 3.3.2 | НЦС 81-02-16-2017 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | 150м1 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4205 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3.3 | НЦС 81-02-16-2017 | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | 600м2 | 6 | 22,66 | 1,03 |  | 1,4205 | 198,9 | 39,8 | 238,7 |
| 3.4 | расчет | Затраты на подключение к инженерным сетям |  | 25,4 | 5,1 | 30,5 |
| 4 | 14-07-004-28 | Строительство 1 глубоководного выпуска | протяженность 2 км | 2 | 107284,57 |  | 1,02 | 1,4205 | 310891,4 | 62178,3 | 373069,6 |
| Всего за 2024-2030 годы |  | 5395080,5 | 1079016,1 | 6474096,6 |

Приложение 8

Таблица П8-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

источников теплоснабжения в период 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.* | Региональный климатический коэффициент | Коэффициент сейсмичности | Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования в 2019 г. | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| срок начала проектирования - 2019 год |
| Котельная ул. Симферопольская, 98 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 8,70 | 4896,79 |  | 1,04 | 1,2543 | 55573,2 | 11114,6 | 66687,8 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4888,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4919,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,2543 | 1396,3 | 279,3 | 1675,5 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,2543 | 460,1 | 92,0 | 552,1 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,2543 | 1215,9 | 243,2 | 1459,1 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,2543 | 465,3 | 93,1 | 558,3 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,2543 | 261,9 | 52,4 | 314,3 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,2543 | 219,6 | 43,9 | 263,5 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4019,0 | 803,8 | 4822,9 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 1039,17 | 0,09 |  | 1,04 | 1,2543 | 121,5 | 24,3 | 145,8 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 59713,7 | 11942,7 | 71656,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 59768,7 | 11953,7 | 71722,4 |
| срок начала проектирования - 2020 год |
| Котельная ул. Линейная, 5 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 5,80 | 4914,63 |  | 1,04 | 1,2093 | 35849,7 | 7169,9 | 43019,7 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4888,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4919,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,2093 | 1346,2 | 269,2 | 1615,4 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,2093 | 443,6 | 88,7 | 532,3 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1172,3 | 234,5 | 1406,8 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,2093 | 448,6 | 89,7 | 538,3 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,2093 | 252,5 | 50,5 | 303,0 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,2093 | 211,7 | 42,3 | 254,0 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 3874,9 | 775,0 | 4649,8 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 692,78 | 0,08 |  | 1,04 | 1,2093 | 65,7 | 13,1 | 78,8 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 39790,3 | 7958,1 | 47748,3 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 39845,3 | 7969,1 | 47814,3 |
| Котельная ул. Революции, 60 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,70 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,2093 | 7335,6 | 1467,1 | 8802,7 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,2093 | 1346,2 | 269,2 | 1615,4 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,2093 | 443,6 | 88,7 | 532,3 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1172,3 | 234,5 | 1406,8 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,2093 | 448,6 | 89,7 | 538,3 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,2093 | 252,5 | 50,5 | 303,0 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,2093 | 211,7 | 42,3 | 254,0 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 3874,9 | 775,0 | 4649,8 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 83,61 | 0,08 |  | 1,04 | 1,2093 | 8,4 | 1,7 | 10,0 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 11218,8 | 2243,8 | 13462,5 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 11273,8 | 2254,8 | 13528,5 |
| срок начала проектирования - 2021 год |
| Котельная ул. Курортная, 1 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 14,00 | 4472,57 |  | 1,04 | 1,2543 | 81680,9 | 16336,2 | 98017,0 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3848,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4888,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,2543 | 1396,3 | 279,3 | 1675,5 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,2543 | 460,1 | 92,0 | 552,1 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,2543 | 1215,9 | 243,2 | 1459,1 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,2543 | 465,3 | 93,1 | 558,3 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,2543 | 261,9 | 52,4 | 314,3 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,2543 | 219,6 | 43,9 | 263,5 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4019,0 | 803,8 | 4822,9 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 1672,22 | 0,08 |  | 1,04 | 1,2543 | 181,7 | 36,3 | 218,0 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 85881,6 | 17176,3 | 103057,9 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 85936,6 | 17187,3 | 103123,9 |
| срок начала проектирования - 2022 год |
| Котельная ул. Интернациональная, 135а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 29,10 | 3675,76 |  | 1,04 | 1,2983 | 144427,0 | 28885,4 | 173312,4 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3658,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3848,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,2983 | 1445,3 | 289,1 | 1734,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,2983 | 476,3 | 95,3 | 571,5 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,2983 | 1258,6 | 251,7 | 1510,3 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,2983 | 481,6 | 96,3 | 577,9 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,2983 | 271,1 | 54,2 | 325,3 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,2983 | 227,3 | 45,5 | 272,7 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4160,0 | 832,0 | 4992,0 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 3475,83 | 0,07 |  | 1,04 | 1,2983 | 306,2 | 61,2 | 367,4 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 148893,2 | 29778,6 | 178671,9 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 148948,2 | 29789,6 | 178737,9 |
| срок начала проектирования - 2022 год |
| Котельная ул. Сырникова, 31а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 29,10 | 3675,76 |  | 1,04 | 1,2983 | 144427,0 | 28885,4 | 173312,4 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3658,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3848,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,2983 | 1445,3 | 289,1 | 1734,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,2983 | 476,3 | 95,3 | 571,5 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,2983 | 1258,6 | 251,7 | 1510,3 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,2983 | 481,6 | 96,3 | 577,9 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,2983 | 271,1 | 54,2 | 325,3 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,2983 | 227,3 | 45,5 | 272,7 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4160,0 | 832,0 | 4992,0 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 3475,83 | 0,07 |  | 1,04 | 1,2983 | 306,2 | 61,2 | 367,4 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 148893,2 | 29778,6 | 178671,9 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 148948,2 | 29789,6 | 178737,9 |
| срок начала проектирования - 2024 год |
| Котельная ул. Крупской, 48а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 16,30 | 4233,25 |  | 1,04 | 1,4203 | 101923,6 | 20384,7 | 122308,4 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3848,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4888,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 1946,94 | 0,08 |  | 1,04 | 1,4203 | 231,6 | 46,3 | 277,9 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 106706,2 | 21341,2 | 128047,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 106761,2 | 21352,2 | 128113,4 |
| Котельная ул. Пушкина, 22 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,80 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 9846,3 | 1969,3 | 11815,5 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 95,56 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 14,0 | 2,8 | 16,8 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 14411,2 | 2882,2 | 17293,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 14466,2 | 2893,2 | 17359,4 |
| Котельная ул. Луговая, 9а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 2,00 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 24615,7 | 4923,1 | 29538,9 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 238,89 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 34,4 | 6,9 | 41,3 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 29201,1 | 5840,2 | 35041,3 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 29256,1 | 5851,2 | 35107,3 |
| Котельная ул. Демышева, 121 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,60 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 7384,7 | 1476,9 | 8861,7 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 71,67 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 10,5 | 2,1 | 12,6 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 11946,2 | 2389,2 | 14335,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 12001,2 | 2400,2 | 14401,4 |
| Котельная ул. Фрунзе, 35а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 18,00 | 4056,36 |  | 1,04 | 1,4203 | 107850,5 | 21570,1 | 129420,6 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3848,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4888,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 2150,00 | 0,08 |  | 1,04 | 1,4203 | 249,3 | 49,9 | 299,2 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 112650,8 | 22530,2 | 135180,9 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 112705,8 | 22541,2 | 135246,9 |
| Котельная ул. Демышева, 123, 123а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 1,40 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 17231,0 | 3446,2 | 20677,2 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 167,22 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 24,3 | 4,9 | 29,1 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 21806,2 | 4361,2 | 26167,5 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 21861,2 | 4372,2 | 26233,5 |
| Котельная ул. Некрасова, 39 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,30 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 3692,4 | 738,5 | 4430,8 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 35,83 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 5,3 | 1,1 | 6,3 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 8248,6 | 1649,7 | 9898,3 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 8303,6 | 1660,7 | 9964,3 |
| Котельная ул. Демышева, 125, 125а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 2,20 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 27077,3 | 5415,5 | 32492,7 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 262,78 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 37,8 | 7,6 | 45,4 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 31666,0 | 6333,2 | 37999,2 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 31721,0 | 6344,2 | 38065,2 |
| Котельная ул. Сытникова, 22 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,50 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 6153,9 | 1230,8 | 7384,7 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 59,72 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 8,8 | 1,8 | 10,5 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 10713,6 | 2142,7 | 12856,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 10768,6 | 2153,7 | 12922,4 |
| Котельная ул. Демышева, 127, 127а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 1,20 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 14769,4 | 2953,9 | 17723,3 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 143,33 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 20,9 | 4,2 | 25,0 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 19341,2 | 3868,2 | 23209,5 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 19396,2 | 3879,2 | 23275,5 |
| Котельная ул. 60 лет ВЛКСМ, 30 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,60 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 7384,7 | 1476,9 | 8861,7 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 71,67 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 10,5 | 2,1 | 12,6 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 11946,2 | 2389,2 | 14335,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 12001,2 | 2400,2 | 14401,4 |
| Котельная ул. Чапаева, 119 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 37,20 | 3466,49 |  | 1,04 | 1,4203 | 190478,6 | 38095,7 | 228574,3 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3391,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3658,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 4443,33 | 0,06 |  | 1,04 | 1,4203 | 364,7 | 72,9 | 437,6 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 195394,2 | 39078,8 | 234473,1 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 195449,2 | 39089,8 | 234539,1 |
| Котельная ул. 9 Мая, 45а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 1,60 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 19692,6 | 3938,5 | 23631,1 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 191,11 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 27,7 | 5,5 | 33,2 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 24271,2 | 4854,2 | 29125,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 24326,2 | 4865,2 | 29191,4 |
| Котельная ул. 9 Мая, 45а, бл. В |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 0,70 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 8615,5 | 1723,1 | 10338,6 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 83,61 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 12,2 | 2,4 | 14,7 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 13178,7 | 2635,7 | 15814,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 13233,7 | 2646,7 | 15880,4 |
| Котельная ул. Некрасова, 98 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 1,80 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 22154,1 | 4430,8 | 26585,0 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 215,00 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 31,1 | 6,2 | 37,3 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 26736,2 | 5347,2 | 32083,4 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 26791,2 | 5358,2 | 32149,4 |
| Котельная ул. Фрунзе, 83а |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 11,20 | 4763,93 |  | 1,04 | 1,4203 | 78812,7 | 15762,5 | 94575,3 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 3848,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4888,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 1337,78 | 0,09 |  | 1,04 | 1,4203 | 171,2 | 34,2 | 205,4 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 83534,8 | 16707,0 | 100241,8 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 83589,8 | 16718,0 | 100307,8 |
| Котельная ул. Больничная, 8 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 2,60 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 32000,4 | 6400,1 | 38400,5 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 310,56 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 44,4 | 8,9 | 53,3 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 36595,8 | 7319,2 | 43915,0 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 36650,8 | 7330,2 | 43981,0 |
| Котельная ул. Ульянова, 1б |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 2,50 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 30769,6 | 6153,9 | 36923,6 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 298,61 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 42,8 | 8,6 | 51,3 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 35363,4 | 7072,7 | 42436,1 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 35418,4 | 7083,7 | 42502,1 |
| Котельная ул. Полтавская, 9 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 1,00 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 12307,9 | 2461,6 | 14769,4 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 119,44 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 17,4 | 3,5 | 20,9 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 16876,2 | 3375,2 | 20251,5 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 16931,2 | 3386,2 | 20317,5 |
| Котельная ООО «Энергофинанс СИА» (Больничный комплекс) |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 2,50 | 8332,38 |  | 1,04 | 1,4203 | 30769,6 | 6153,9 | 36923,6 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 298,61 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 42,8 | 8,6 | 51,3 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 35363,4 | 7072,7 | 42436,1 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 35418,4 | 7083,7 | 42502,1 |
| Котельная ул. Тимирязева, 8 |
| 1. | Котельная | НЦС 81-02-19-2017 | МВт | 4,10 | 6455,32 |  | 1,04 | 1,4203 | 39094,5 | 7818,9 | 46913,4 |
|  | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 4919,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 8332,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Энергоснабжение. Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x120-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 1 590,27 |  |  | 1,4203 | 1581,1 | 316,2 | 1897,3 |
| 2.2. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами напряжением 6 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,5 | 733,66 |  |  | 1,4203 | 521,0 | 104,2 | 625,2 |
| 2.3. | Блочно-комплектная 2-х трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 991,61 | 0,94 | 1,04 | 1,4203 | 1376,8 | 275,4 | 1652,2 |
| 3. | Элементы озеленения и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Решетчатое ограждение по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой до 1,7 м | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м | 1,1 | 337,21 |  |  | 1,4203 | 526,8 | 105,4 | 632,2 |
| 3.2. | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м до 6 м из литой асфальтобетонной смеси однослойные | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 1,5 | 139,21 |  |  | 1,4203 | 296,6 | 59,3 | 355,9 |
| 3.3. | Наружное освещение с светильниками на железобетонных опорах | НЦС 81-02-16-2017 | 100 м2 | 7,5 | 22,66 |  | 1,03 | 1,4203 | 248,6 | 49,7 | 298,3 |
|  | Итого стоимость инженерных сетей и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  | 4550,9 | 910,2 | 5461,1 |
| 4.1 | ГРП | НЦС 81-02-19-2017 | куб. м/ч | 489,72 | 0,10 |  | 1,04 | 1,4203 | 68,8 | 13,8 | 82,6 |
| 4.2 | Пс - верхний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Па - нижний пограничный показатель из таблиц сборника |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | с - параметр для верхнего пограничного показателя |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | а - параметр для нижнего пограничного показателя |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость строительства котельной с учетом сейсмичности |  |  |  |  |  |  |  | 43714,2 | 8742,8 | 52457,0 |
|  | Затраты на подключение к инженерным сетям | расчет |  |  |  |  |  |  | 55,0 | 11,0 | 66,0 |
|  | Всего стоимость строительства |  |  |  |  |  |  |  | 43769,2 | 8753,8 | 52523,0 |

Таблица П8-2

Мероприятия по строительству и реконструкции

сетей теплоснабжения в период 2019-2030 гг.

| Наименование участка теплосети | Протяженность участка, км | Диаметр, мм | Способ прокладки трубопровода | Единичная расценка на 1 км. согласно Таблице 13-01-003, тыс. руб. | Поправочный коэффициент при прокладке сетей в стесненных условиях | Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства | Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала строительства - 2019 г. |
| ТК-23 - ж/д 47 | 0,024 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,1613 | 411,5 | 82,3 | 493,8 |
| ТК-23 - ж/д43, 43А | 0,057 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,1613 | 970,3 | 194,1 | 1164,3 |
| ТК-22 - ж/д 45 | 0,028 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,1613 | 480,6 | 96,1 | 576,7 |
| ТК-68-3 - ж/д 11 | 0,002 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,1613 | 34,3 | 6,9 | 41,2 |
| ТК-68-3 - ТК-68-4 | 0,078 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 1841,4 | 368,3 | 2209,7 |
| ТК-68-4 - ТК-68-5 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,1613 | 269,6 | 53,9 | 323,5 |
| ТК-68-5 - ж/д 11 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,1613 | 78,7 | 15,7 | 94,5 |
| ТК-68-4 - ТК-68-6 | 0,056 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 1323,6 | 264,7 | 1588,3 |
| ТК-68-6 - ж/д 9 | 0,012 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 295,6 | 59,1 | 354,8 |
| ТК-68-6 - ж/д 9 | 0,110 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 2610,7 | 522,1 | 3132,8 |
| ТК-22 - ТК-23 | 0,029 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 683,3 | 136,7 | 820,0 |
| ЦТП ул. Луговая, 9а - ТК-22 | 0,012 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,1613 | 326,1 | 65,2 | 391,3 |
| ЦТП ул. Луговая, 9а - ТК-68-2 | 0,110 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 2606,4 | 521,3 | 3127,7 |
| ТК-68-2 - ТК-68-3 | 0,068 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,1613 | 1600,7 | 320,1 | 1920,9 |
| ТК-I - ТК-I-1 | 0,222 | 259 | Подземная | 40 601,41 | 1,06 | 1,1613 | 11082,2 | 2216,4 | 13298,7 |
| ТК-1 - задвижка ТК-1 9м-н | 0,020 | 414 | Подземная | 57 226,34 | 1,06 | 1,1613 | 1394,8 | 279,0 | 1673,7 |
| задвижка ТК-1 9м-н - ТК-1 | 0,198 | 414 | Подземная | 57 226,34 | 1,06 | 1,1613 | 13973,1 | 2794,6 | 16767,7 |
| ЦТП ул. Интернациональная, 140а - ТК-I-1 | 0,238 | 259 | Подземная | 40 601,41 | 1,06 | 1,1613 | 11904,9 | 2381,0 | 14285,9 |
| Всего за 2019 год |  |  |  |  |  |  | 51887,9 | 10377,6 | 62265,4 |
| Срок начала строительства - 2020 г. |
| УТ10-1 - УТ10-2 | 0,097 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2093 | 3220,7 | 644,1 | 3864,8 |
| УТ6 - УТ6-1 | 0,036 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2093 | 1327,0 | 265,4 | 1592,4 |
| УТ6-1 - УТ10 | 0,035 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2093 | 1323,2 | 264,6 | 1587,9 |
| ТК-15 - ТК-7 | 0,028 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2093 | 927,7 | 185,5 | 1113,2 |
| ТК-3 - ж/д 19 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 210,0 | 42,0 | 252,0 |
| ТК-21 - ТК-21а | 0,019 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 339,0 | 67,8 | 406,8 |
| ТК-21а - ж/д 62 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 212,7 | 42,5 | 255,3 |
| ТК-22 - ж/д 60 | 0,019 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 344,2 | 68,8 | 413,0 |
| ТК-23 - ж/д 64 | 0,017 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 302,0 | 60,4 | 362,4 |
| ТК-20-1 - Детская больница, стационар | 0,008 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 199,4 | 39,9 | 239,3 |
| ТК-7 - Училище Милиции | 0,030 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 739,2 | 147,8 | 887,0 |
| ТК-15 - ж/д 6 | 0,033 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 593,9 | 118,8 | 712,6 |
| ТК-4 - ТК-4-1 | 0,052 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 924,6 | 184,9 | 1109,6 |
| ТК-4 - Школа Парусного спорта | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 287,7 | 57,5 | 345,3 |
| ТК-3 - ж/д 19а | 0,013 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 317,0 | 63,4 | 380,4 |
| ТК-19 - БАЗА ЕТКЭ | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 190,0 | 38,0 | 228,0 |
| ТК-19 - БАЗА ЕТКЭ админ. зд. | 0,019 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 333,3 | 66,7 | 399,9 |
| ТК-11 - ж/д 7 | 0,081 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 1984,6 | 396,9 | 2381,5 |
| ТК-11 - ж/д 14 | 0,019 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 462,4 | 92,5 | 554,9 |
| ТК-10 - ж/д 10 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 244,7 | 48,9 | 293,6 |
| ТК-10 - ж/д 12 | 0,020 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 353,8 | 70,8 | 424,6 |
| ТК-26 - Детская больница, инфекц. корпус | 0,068 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 1663,9 | 332,8 | 1996,7 |
| ТК-25 - ТК-26 | 0,089 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2093 | 2579,1 | 515,8 | 3094,9 |
| ТК-25 - Детская больница, хоз. корпус | 0,040 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 712,6 | 142,5 | 855,2 |
| ТК-18 - ТК-19 | 0,178 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 4393,4 | 878,7 | 5272,0 |
| ТК-20-1 - ТК-25 | 0,119 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2093 | 3946,7 | 789,3 | 4736,1 |
| ТК-20 - ТК-20-1 | 0,127 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,2093 | 4408,4 | 881,7 | 5290,1 |
| ТК-11 - ж/д 9 | 0,071 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2093 | 1749,7 | 349,9 | 2099,6 |
| ТК-25 - Детская больница, пищеблок | 0,069 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2093 | 1234,9 | 247,0 | 1481,8 |
| ЦТП ул. Линейная, 5 - ТК-10 | 0,056 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2093 | 1848,1 | 369,6 | 2217,7 |
| г. Евпатория, - ЦТП ул. Линейная, 5 | 0,029 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,2093 | 997,6 | 199,5 | 1197,1 |
| ТК-10 - ТК-11 | 0,065 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2093 | 1879,3 | 375,9 | 2255,1 |
| ТК-8 - ж/д 94 | 0,261 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2093 | 7568,8 | 1513,8 | 9082,6 |
| г. Евпатория, Котельная ул. Революции, 60 - Больница, прачечная | 0,017 | 33 | Подземная | 9 196,08 | 1,06 | 1,2093 | 204,8 | 41,0 | 245,7 |
| ТК-2 - ТК-3 | 0,008 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2093 | 234,2 | 46,8 | 281,1 |
| ТК-1 - ТК-2 | 0,044 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2093 | 1282,3 | 256,5 | 1538,7 |
| Революции, 60 г. Евпатория, Котельная ул. - ТК-1 | 0,031 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2093 | 890,2 | 178,0 | 1068,2 |
| Всего за 2020 год |  |  |  |  |  |  | 50430,9 | 10086,2 | 60517,0 |
| Срок начала строительства - 2022 г. |
| ТК-XV - ТК-XVll | 0,038 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 731,7 | 146,3 | 878,1 |
| ТК-37-3 - ж/д 5 | 0,032 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 616,9 | 123,4 | 740,2 |
| ТК-37-5 - ж/д 30 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 702,9 | 140,6 | 843,5 |
| ТК-14 - ТК-13-4 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 249,8 | 50,0 | 299,8 |
| ТК-11-2 - ж/д 44 | 0,031 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 589,2 | 117,8 | 707,1 |
| ТК-11-2 - ж/д 44 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 187,5 | 37,5 | 225,0 |
| ТК-11 - ТК-I | 0,125 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 2392,6 | 478,5 | 2871,2 |
| ТК-XV - ж/д 5а | 0,030 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 572,0 | 114,4 | 686,4 |
| ТК-16-3 - ж/д 16а | 0,034 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 656,2 | 131,2 | 787,4 |
| ТК-16-3 - ж/д 20а | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 131,0 | 26,2 | 157,2 |
| ТК-17а - ж/д 18а | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 289,9 | 58,0 | 347,9 |
| ТК-14 - ж/д 24 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 222,8 | 44,6 | 267,4 |
| ТК-VI - ж/д 22 | 0,094 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1802,4 | 360,5 | 2162,9 |
| ТК-9-1 - ж/д 28 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 200,6 | 40,1 | 240,7 |
| ТК-9-2 - ж/д 28 | 0,035 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 666,1 | 133,2 | 799,4 |
| ТК-47 - ж/д 30 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 309,9 | 62,0 | 371,8 |
| ТК-V - ТК-XIX-1 | 0,057 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1094,7 | 218,9 | 1313,6 |
| ТК-XlX - ТК-49 | 0,101 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1936,7 | 387,3 | 2324,0 |
| ТК-IV - ТК-IV-1 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 712,9 | 142,6 | 855,5 |
| ТК-IV-1 - ДОП-4 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 252,9 | 50,6 | 303,5 |
| ТК-IV-1 - ДОП-4 | 0,065 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1238,9 | 247,8 | 1486,7 |
| ТК-IV - ДОП-4 | 0,092 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1765,6 | 353,1 | 2118,7 |
| ТК-15-7 - ж/д 39в | 0,034 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 654,4 | 130,9 | 785,3 |
| ТК-52-3 - ж/д 7 | 0,070 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1351,2 | 270,2 | 1621,5 |
| ТК-XV-5 - ж/д 37 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 254,8 | 51,0 | 305,8 |
| ТК-15-6 - ТК-15-7 | 0,018 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 351,5 | 70,3 | 421,8 |
| ТК-5-1 - ж/д 44а | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 142,9 | 28,6 | 171,4 |
| ТК-49 - ж/д 47 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 315,6 | 63,1 | 378,7 |
| ТК-15-3 - ж/д 39б | 0,070 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1342,2 | 268,4 | 1610,7 |
| ТК-13-1 - ТК-13-3 | 0,031 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 595,6 | 119,1 | 714,7 |
| ТК-13-3 - ж/д 23 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 109,7 | 21,9 | 131,6 |
| ТК-13-3 - ж/д 23 | 0,045 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 864,2 | 172,8 | 1037,0 |
| ТК-14-1 - ж/д 43 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 225,3 | 45,1 | 270,4 |
| ТК-17 - ж/д 20а | 0,046 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 888,2 | 177,6 | 1065,8 |
| ТК-15-4 - ж/д 39б | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 446,8 | 89,4 | 536,1 |
| ТК-16 - ж/д 20 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 282,3 | 56,5 | 338,7 |
| ТК-23 - ж/д 17 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 274,4 | 54,9 | 329,3 |
| ТК-XV-1 - ж/д 7 | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 127,7 | 25,5 | 153,2 |
| ТК-48 - ж/д 41, 41а | 0,017 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 455,9 | 91,2 | 547,1 |
| ТК-XIV - ж/д 14а | 0,020 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 540,9 | 108,2 | 649,0 |
| ТК-24 - ТК-XIV | 0,063 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1678,4 | 335,7 | 2014,1 |
| ТК-24 - ж/д 16 | 0,041 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 786,0 | 157,2 | 943,2 |
| ТК-24 - ж/д 15 | 0,025 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 476,9 | 95,4 | 572,3 |
| ТК-XV-8 - ж/д 3 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 271,7 | 54,3 | 326,0 |
| ТК-48 - ж/д 41б | 0,017 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 329,8 | 66,0 | 395,8 |
| ТК-42 - ТК-43 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 272,7 | 54,5 | 327,2 |
| ТК-8 - ТК-V | 0,105 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 2776,0 | 555,2 | 3331,3 |
| ТК-47 - ТК-48 | 0,074 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1958,7 | 391,7 | 2350,4 |
| ТК-V - ж/д 26 | 0,041 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 788,9 | 157,8 | 946,6 |
| ТК-23 -2 - ж/д 5 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 112,4 | 22,5 | 134,8 |
| ТК-16-2 - ТК-16-3 | 0,021 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 404,0 | 80,8 | 484,8 |
| ТК-17а - ж/д 18 | 0,040 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 768,3 | 153,7 | 922,0 |
| ТК-17 - ТК-17а | 0,038 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 999,2 | 199,8 | 1199,0 |
| ТК-14-1 - ж/д 28 | 0,091 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1750,1 | 350,0 | 2100,1 |
| ТК-14а - ж/д 24 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 166,2 | 33,2 | 199,5 |
| ТК-VI - ж/д 26 | 0,022 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 421,8 | 84,4 | 506,2 |
| ТК-13 - ТК-VI | 0,027 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 827,3 | 165,5 | 992,8 |
| ТК-13 - ТК-13-1 | 0,020 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 378,9 | 75,8 | 454,7 |
| ТК-12 - ТК-13 | 0,025 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 794,3 | 158,9 | 953,1 |
| ТК-11 - ТК-12 | 0,028 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 881,2 | 176,2 | 1057,4 |
| ТК-9-3 - ж/д 9 | 0,069 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1327,7 | 265,5 | 1593,2 |
| ТК-9-1 - ТК-9-3 | 0,038 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 727,9 | 145,6 | 873,5 |
| ТК-1 - Казначейство | 0,020 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 379,9 | 76,0 | 455,8 |
| ТК-10а-1 - Мед. колледж | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 252,3 | 50,5 | 302,8 |
| ТК-10а-2 - ТК-10а-3 | 0,028 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 883,7 | 176,7 | 1060,4 |
| ТК-10а-3 - ж/д 54 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 282,3 | 56,5 | 338,7 |
| ТК-10а-3 - ТК-10а-4 | 0,064 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1687,4 | 337,5 | 2024,9 |
| ТК-10а-4 - ж/д 56 | 0,015 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 389,5 | 77,9 | 467,4 |
| ТК-10а-4 - ж/д 58 | 0,052 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1005,3 | 201,1 | 1206,4 |
| ТК-10а-6 - ТК-8 | 0,062 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1638,5 | 327,7 | 1966,2 |
| ТК-11-1 - ТК-11-2 | 0,049 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 944,6 | 188,9 | 1133,5 |
| ТК-37-2 - ж/д 36 | 0,060 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1152,8 | 230,6 | 1383,3 |
| ТК-37-2 - ж/д 34 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 90,5 | 18,1 | 108,6 |
| ТК-20 - ТК-27 | 0,085 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1632,5 | 326,5 | 1959,0 |
| ТК-37-3 - ж/д 32 | 0,028 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 534,6 | 106,9 | 641,5 |
| ТК-13-4 - ТК-13-3 | 0,093 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1775,4 | 355,1 | 2130,5 |
| ТК-15-2 - ж/д 39а | 0,024 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 451,9 | 90,4 | 542,3 |
| ТК-42-1 - ТК-20 | 0,049 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1511,3 | 302,3 | 1813,5 |
| ТК-28-1 - ж/д 3 | 0,022 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 579,5 | 115,9 | 695,4 |
| ТК-28 - ТК-28-1 | 0,150 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 3975,5 | 795,1 | 4770,6 |
| ТК-20 - ТК-28 | 0,015 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 398,2 | 79,6 | 477,9 |
| ТК-27 - ТК-26 | 0,048 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 928,1 | 185,6 | 1113,7 |
| ТК-26-1 - ж/д 14 | 0,026 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 689,6 | 137,9 | 827,5 |
| ТК-26-1 - ТК-26-2 | 0,041 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 777,9 | 155,6 | 933,5 |
| ТК-26-2 - ж/д 3 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 163,6 | 32,7 | 196,3 |
| ТК-XV-3 - ж/д 11 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 149,2 | 29,8 | 179,0 |
| ТК-XVII - МБДОУ д/с №33 "Кузнечик" | 0,029 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 770,0 | 154,0 | 924,0 |
| ТК-XV-6 - ТК-XVII | 0,054 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1426,8 | 285,4 | 1712,1 |
| ТК-XV-5 - ТК-XV-6 | 0,082 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 2171,1 | 434,2 | 2605,4 |
| ТК-XV-4 - ТК-XV-5 | 0,068 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 2108,6 | 421,7 | 2530,3 |
| ТК-XV-4 - ж/д 9 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 291,5 | 58,3 | 349,7 |
| ТК-XV-2 - ТК-XV-4 | 0,047 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1250,8 | 250,2 | 1501,0 |
| ТК-52-3 - Евп. техникум стр. тех. | 0,011 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 283,1 | 56,6 | 339,8 |
| ТК-46 - ТК-47 | 0,033 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 873,2 | 174,6 | 1047,9 |
| ТК-45 - ТК-46 | 0,024 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 635,1 | 127,0 | 762,1 |
| ТК-XX - ТК-45 | 0,073 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1931,7 | 386,3 | 2318,0 |
| ТК-52 - ТК-52-1 | 0,017 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 591,8 | 118,4 | 710,2 |
| ТК-37-3 - ТК-37-5 | 0,054 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1672,3 | 334,5 | 2006,8 |
| ТК-16-1 - ТК-16-2 | 0,052 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 993,6 | 198,7 | 1192,4 |
| ТК-XlX - ТК-XX | 0,055 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1455,4 | 291,1 | 1746,4 |
| ЦТП ул. Крупской, 48а - ТК-XlX | 0,010 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 272,8 | 54,6 | 327,4 |
| ТК-15-2 - ж/д 30 | 0,015 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 463,3 | 92,7 | 556,0 |
| ТК-14 - ТК-14-1 | 0,060 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1141,5 | 228,3 | 1369,8 |
| ТК-52-1 - ТК-52-2 | 0,066 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 2340,4 | 468,1 | 2808,4 |
| ТК-5 - ТК-5-1 | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 446,6 | 89,3 | 535,9 |
| ТК-15 - ТК-15-1 | 0,073 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1921,3 | 384,3 | 2305,6 |
| ТК-15-5 - ТК-15-6 | 0,032 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 613,6 | 122,7 | 736,3 |
| ТК-15-4 - ТК-15-5 | 0,078 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1495,6 | 299,1 | 1794,8 |
| ТК-15-3 - ТК-15-4 | 0,060 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1587,7 | 317,5 | 1905,2 |
| ТК-9 - ТК-11-1 | 0,148 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 5252,0 | 1050,4 | 6302,4 |
| ТК-15-2 - ТК-15-3 | 0,030 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 793,8 | 158,8 | 952,6 |
| ТК-15-1 - ТК-15-2 | 0,015 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 396,9 | 79,4 | 476,3 |
| ТК-11 - ТК-5 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 717,3 | 143,5 | 860,8 |
| ТК-5 - ТК-ll | 0,084 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1617,2 | 323,4 | 1940,6 |
| ТК-ll - ТК-XIX | 0,028 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 535,9 | 107,2 | 643,1 |
| ТК-XIX-1 - ТК-XIX | 0,033 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 627,4 | 125,5 | 752,9 |
| ЦТП ул. 9 Мая, 3а - ТК-40 | 0,040 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 1433,5 | 286,7 | 1720,1 |
| ТК-37-3 - ЦТП ул. 9 Мая, 3а | 0,012 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,2983 | 460,9 | 92,2 | 553,0 |
| задвижка - ТК-15 | 0,001 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 31,2 | 6,2 | 37,4 |
| ТК-VII-1 - ТК-23 -1 | 0,205 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 7257,1 | 1451,4 | 8708,5 |
| ТК-37-1 - ТК-37-2 | 0,020 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 519,4 | 103,9 | 623,3 |
| ЦТП ул. 60 лет Октября, 24а - ТК-VII-1 | 0,007 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 240,9 | 48,2 | 289,1 |
| ТК-40 - ТК-42 | 0,072 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 2561,4 | 512,3 | 3073,7 |
| ТК-42 - ТК-42-1 | 0,010 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 348,1 | 69,6 | 417,7 |
| ТК-42-1 - ТК-26 | 0,085 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 2640,2 | 528,0 | 3168,2 |
| ТК-23 - ТК-24 | 0,037 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1140,5 | 228,1 | 1368,5 |
| ТК-52-4 - задвижка | 0,037 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 1318,9 | 263,8 | 1582,6 |
| ТК-52-2 - ТК-52-4 | 0,103 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 3646,8 | 729,4 | 4376,2 |
| ТК-52-2 - ТК-52-3 | 0,045 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1201,3 | 240,3 | 1441,6 |
| ТК-23 -1 - ТК-23 | 0,019 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 689,4 | 137,9 | 827,3 |
| ТК-23 - ТК-23 -2 | 0,044 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2983 | 1776,2 | 355,2 | 2131,4 |
| ТК-23 -2 - ТК-25 | 0,068 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2983 | 2739,7 | 547,9 | 3287,6 |
| ТК-25 - ТК-XV | 0,024 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2983 | 973,2 | 194,6 | 1167,8 |
| ТК-15 - ТК-15-1 | 0,018 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 552,5 | 110,5 | 663,0 |
| ТК-10а - ТК-10а-6 | 0,055 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1721,0 | 344,2 | 2065,2 |
| ТК-15-1 - ТК-15-2 | 0,052 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1625,9 | 325,2 | 1951,1 |
| ТК-16-1 - ТК-17 | 0,039 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1208,7 | 241,7 | 1450,4 |
| ТК-15 - ТК-1 | 0,144 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 2757,3 | 551,5 | 3308,8 |
| ТК-XIX-1 - ТК-IV | 0,063 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1205,9 | 241,2 | 1447,1 |
| ТК-10а-6 - ТК-11 | 0,044 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1171,7 | 234,3 | 1406,0 |
| ТК-11 - ТК-11-1 | 0,033 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 634,5 | 126,9 | 761,4 |
| ТК-11-1 - ТК-52 | 0,035 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 1238,0 | 247,6 | 1485,5 |
| ТК-XV - ТК-XV-1 | 0,075 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,2983 | 2784,9 | 557,0 | 3341,9 |
| ТК-XV-1 - ТК-XV-2 | 0,042 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 1498,7 | 299,7 | 1798,5 |
| ТК-XV-2 - ТК-XV-3 | 0,065 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,2983 | 1242,5 | 248,5 | 1491,0 |
| ТК-9 - ЦТП ул. Крупской, 48а | 0,043 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,2983 | 1134,9 | 227,0 | 1361,9 |
| ТК-XV-7 - ТК-XV-8 | 0,032 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2983 | 1303,0 | 260,6 | 1563,6 |
| задвижка - ТК-XV-7 | 0,022 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2983 | 884,5 | 176,9 | 1061,4 |
| ТК-XV - задвижка | 0,012 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,2983 | 497,2 | 99,4 | 596,7 |
| ТК-22 - ТК-23 | 0,027 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 1277,8 | 255,6 | 1533,3 |
| ТК-21 - ТК-22 | 0,149 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 7034,3 | 1406,9 | 8441,1 |
| ТК-16 - ТК-16-1 | 0,018 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 574,3 | 114,9 | 689,1 |
| ТК-15 - ТК-16 | 0,043 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 1532,5 | 306,5 | 1838,9 |
| ТК-VII - ЦТП ул. 60 лет Октября, 24а | 0,014 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 510,2 | 102,0 | 612,3 |
| ТК-15 - ТК-21 | 0,055 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 2585,3 | 517,1 | 3102,4 |
| ТК-VII - ТК-15 | 0,044 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 2082,1 | 416,4 | 2498,6 |
| ТК-VIII - ТК-VII | 0,020 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 942,5 | 188,5 | 1131,0 |
| г. Евпатория, - ТК-9 | 0,020 | 309 | Подземная | 42 735,89 | 1,06 | 1,2983 | 1191,5 | 238,3 | 1429,8 |
| ТК-9 - ТК-10 | 0,015 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 529,0 | 105,8 | 634,8 |
| ТК-9 - ТК-9-1 | 0,080 | 259 | Подземная | 40 601,41 | 1,06 | 1,2983 | 4450,4 | 890,1 | 5340,5 |
| ТК-9-1 - ТК-9-2 | 0,007 | 259 | Подземная | 40 601,41 | 1,06 | 1,2983 | 371,0 | 74,2 | 445,2 |
| ТК-9-2 - ТК-11 | 0,020 | 259 | Подземная | 40 601,41 | 1,06 | 1,2983 | 1119,7 | 223,9 | 1343,7 |
| ТК-11 - ТК-14а | 0,059 | 259 | Подземная | 40 601,41 | 1,06 | 1,2983 | 3305,5 | 661,1 | 3966,6 |
| ТК-14а - ТК-14 | 0,044 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 2074,6 | 414,9 | 2489,5 |
| ТК-14 - ТК-VIII | 0,055 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,2983 | 2613,2 | 522,6 | 3135,8 |
| ТК-10 - ТК-10а | 0,014 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,2983 | 508,8 | 101,8 | 610,6 |
| ТК-10а - ТК-10а-1 | 0,048 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1495,1 | 299,0 | 1794,1 |
| ТК-10а-1 - ТК-10а-2 | 0,041 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,2983 | 1288,8 | 257,8 | 1546,5 |
| Всего за 2022 год |  |  |  |  |  |  | 190323,9 | 38064,8 | 228388,7 |
| Срок начала строительства - 2024 г. |
| ТК-1-3 - ж/д 143 | 0,028 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 592,6 | 118,5 | 711,1 |
| ТК-1-2 - ТК-1-3 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 305,8 | 61,2 | 367,0 |
| ТК-1-1 - ТК-1-2 | 0,055 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1159,6 | 231,9 | 1391,5 |
| ТК-1-1 - ж/д 139 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 119,8 | 24,0 | 143,7 |
| ТК-1 - ТК-1-1 | 0,047 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1349,5 | 269,9 | 1619,4 |
| ТК-5 - ТК-1 | 0,143 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 4877,6 | 975,5 | 5853,1 |
| ТК-5 - ж/д 135 | 0,019 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 396,0 | 79,2 | 475,2 |
| ТК-6 - Общежитие | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 216,7 | 43,3 | 260,0 |
| ТК-7 - ЦТП пр. Победы, 43а | 0,026 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 1132,2 | 226,4 | 1358,6 |
| ТК-7-2 - ТК-7-3 | 0,038 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1303,5 | 260,7 | 1564,2 |
| ТК-7-3 - ж/д 43 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 135,3 | 27,1 | 162,4 |
| ТК-7-3 - ТК-7-4 | 0,060 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1727,0 | 345,4 | 2072,4 |
| ТК-7-4 - ж/д 129 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 190,9 | 38,2 | 229,1 |
| ТК-7-5 - ж/д 127 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 100,5 | 20,1 | 120,6 |
| ТК-7-5 - ТК-7-6 | 0,053 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1110,3 | 222,1 | 1332,3 |
| ТК-7-6 - ж/д 45 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 209,6 | 41,9 | 251,5 |
| ТК-1 - ж/д 131 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 303,3 | 60,7 | 364,0 |
| ТК-Il-4 - ж/д 12 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 117,5 | 23,5 | 141,0 |
| ТК-Il-5 - ж/д 14 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 113,1 | 22,6 | 135,7 |
| ТК-Il-6 - ж/д 14 | 0,020 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 411,1 | 82,2 | 493,4 |
| ТК-Il-7 - ТК-Il-8 | 0,037 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1074,5 | 214,9 | 1289,4 |
| ТК-Il-8 - ж/д 16 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 170,3 | 34,1 | 204,4 |
| ТК-Il-8 - ж/д 16 | 0,085 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1774,4 | 354,9 | 2129,3 |
| ТК-Il-7 - ж/д 20 | 0,051 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1061,2 | 212,2 | 1273,4 |
| ТК-Il-9 - ж/д 149 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 197,2 | 39,4 | 236,6 |
| ТК-Il-9 - ж/д 147 | 0,038 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 800,0 | 160,0 | 960,0 |
| ТК-4 - ж/д 24 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 316,1 | 63,2 | 379,3 |
| ТК-4 - ТК-2 | 0,051 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1468,2 | 293,6 | 1761,9 |
| ТК-2 - ж/д 22 | 0,038 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 789,6 | 157,9 | 947,5 |
| ТК-2 - ж/д 26 | 0,068 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1426,8 | 285,4 | 1712,2 |
| ТК-Il-2 - ТК-Il-3 | 0,104 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 4048,4 | 809,7 | 4858,1 |
| ТК-Il-3 - ж/д 10 | 0,047 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1369,5 | 273,9 | 1643,4 |
| ТК-9А - ж/д 47 | 0,073 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2108,8 | 421,8 | 2530,6 |
| ТК-9А - ТК-17А | 0,019 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 663,7 | 132,7 | 796,4 |
| ТК-17А - ж/д 39 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 199,7 | 39,9 | 239,6 |
| ТК-17А - ж/д 37 | 0,084 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1767,1 | 353,4 | 2120,5 |
| ТК-7-1 - ТК-9 | 0,023 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 936,1 | 187,2 | 1123,3 |
| ТК-9 - ТК-9-1 | 0,049 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2001,1 | 400,2 | 2401,4 |
| ТК-9-1 - ж/д 33 | 0,017 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 486,6 | 97,3 | 583,9 |
| ТК-9-1 - ТК-9-2 | 0,152 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 5900,3 | 1180,1 | 7080,4 |
| ТК-9-2 - ТК-17 | 0,038 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1283,7 | 256,7 | 1540,5 |
| ТК-17-1 - ж/д 35 | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 472,0 | 94,4 | 566,4 |
| ТК-17-1 - ж/д 29 | 0,014 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 392,5 | 78,5 | 471,0 |
| ТК-17-1 - ТК-19 | 0,021 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 431,9 | 86,4 | 518,3 |
| ТК-19 - Мин. юст. загс | 0,041 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 867,8 | 173,6 | 1041,4 |
| ТК-9-2 - ТК-17-3 | 0,063 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1322,8 | 264,6 | 1587,3 |
| ТК-17-3 - ТК-17-4 | 0,043 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 891,5 | 178,3 | 1069,8 |
| ТК-17-4 - ж/д 88 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 171,2 | 34,2 | 205,4 |
| ТК-10 - Школа №6 "Интеграл" | 0,030 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 876,8 | 175,4 | 1052,2 |
| ТК-10-1 - ТК-8 | 0,032 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 671,2 | 134,2 | 805,5 |
| ТК-8 - ж/д 104 | 0,031 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 656,8 | 131,4 | 788,1 |
| ТК-8 - ж/д 6 | 0,027 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 568,9 | 113,8 | 682,7 |
| ТК-10-1 - ЦТП ул. Некрасова, 104а | 0,012 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 484,4 | 96,9 | 581,3 |
| ЦТП ул. Некрасова, 104а - ТК-14 | 0,016 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 613,3 | 122,7 | 735,9 |
| ТК-14 - ТК-14 -1 | 0,034 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1165,1 | 233,0 | 1398,1 |
| ТК-14 -1 - ж/д 2/112 | 0,087 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2531,7 | 506,3 | 3038,1 |
| ТК-14 - ТК-14 -2 | 0,097 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2801,8 | 560,4 | 3362,2 |
| ТК-14 -2 - ж/д 108 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 201,4 | 40,3 | 241,6 |
| ТК-14 -2 - ж/д 110 | 0,046 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 961,1 | 192,2 | 1153,4 |
| ТК-III - ТК-11 | 0,054 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2084,8 | 417,0 | 2501,7 |
| ТК-11 - ТК-49 | 0,030 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1028,4 | 205,7 | 1234,1 |
| ТК-49 - Стоматология | 0,018 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 381,8 | 76,4 | 458,1 |
| ТК-49 - ТК-49-1 | 0,043 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1457,2 | 291,4 | 1748,7 |
| ТК-49-1 - ж/д 102 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 314,2 | 62,8 | 377,1 |
| ТК-49-1 - ТК-49-2 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 234,1 | 46,8 | 280,9 |
| ТК-49-2 - ж/д 94 | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 482,7 | 96,5 | 579,2 |
| ТК-49-1 - ТК-49-3 | 0,046 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1319,1 | 263,8 | 1583,0 |
| ТК-49-3 - ж/д 92 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 112,6 | 22,5 | 135,2 |
| ТК-49-3 - ТК-42 | 0,078 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1628,2 | 325,6 | 1953,8 |
| ТК-11 - ЦТП ул. Некрасова, 88а | 0,092 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2652,7 | 530,5 | 3183,3 |
| ЦТП ул. Некрасова, 88а - ТК-11-1 | 0,008 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 225,2 | 45,0 | 270,3 |
| ТК-11-1 - ТК-11-3 | 0,068 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1976,8 | 395,4 | 2372,2 |
| ТК-11-3 - д/с №31 "Мишутка" | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 242,1 | 48,4 | 290,5 |
| ТК-11-3 - МБОУ д/с №37 "Журавлик" | 0,088 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1850,7 | 370,1 | 2220,9 |
| ТК-11-1 - ТК-11-2 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 331,2 | 66,2 | 397,5 |
| ТК-11-2 - ж/д 88а | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 268,9 | 53,8 | 322,7 |
| ТК-VII - ТК-VII-1 | 0,045 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,4203 | 2304,7 | 460,9 | 2765,6 |
| ТК-VII-1 - ТК-VII-2 | 0,044 | 207 | Подземная | 34 362,99 | 1,06 | 1,4203 | 2263,8 | 452,8 | 2716,6 |
| ТК-VII-2 - ж/д 6 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 180,2 | 36,0 | 216,2 |
| ТК-VII-2 - ТК-VIII | 0,024 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 1038,3 | 207,7 | 1245,9 |
| ТК-VII-2 - ТК-60-6 | 0,133 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 5160,1 | 1032,0 | 6192,1 |
| ТК-60-6 - ЦТП пр-д. Советский, 2 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 167,4 | 33,5 | 200,9 |
| ЦТП пр-д. Советский, 2 - ТК-22 | 0,066 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1381,3 | 276,3 | 1657,6 |
| ТК-22 - д/с №4 "Лютик" | 0,036 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 756,2 | 151,2 | 907,4 |
| ТК-22 - ТК-56 | 0,092 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1927,5 | 385,5 | 2313,0 |
| ТК-56 - ж/д 7 | 0,018 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 370,0 | 74,0 | 444,0 |
| ТК-IV-l - ТК-56-1 | 0,024 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 823,2 | 164,6 | 987,9 |
| ТК-56-1 - ж/д 87 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 213,5 | 42,7 | 256,2 |
| ТК-56-1 - ТК-50 | 0,025 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 865,8 | 173,2 | 1039,0 |
| ТК-50 - ж/д 85 | 0,027 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 563,6 | 112,7 | 676,4 |
| ТК-50 - ТК-52 | 0,072 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2093,5 | 418,7 | 2512,2 |
| ТК-52 - Детская поликлиника | 0,018 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 385,1 | 77,0 | 462,2 |
| ТК-52 - ТК-52-1 | 0,057 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1197,1 | 239,4 | 1436,5 |
| ТК-52-1 - ж/д 91 | 0,047 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 983,0 | 196,6 | 1179,5 |
| ТК-52-1 - ТК-52-2 | 0,053 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1104,0 | 220,8 | 1324,8 |
| ТК-52-2 - ж/д 89 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 128,8 | 25,8 | 154,6 |
| ТК-17 - ТК-17-2 | 0,033 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 956,4 | 191,3 | 1147,7 |
| ТК-17-2 - ТК-17-3 | 0,030 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 875,7 | 175,1 | 1050,8 |
| ТК-21-2 - ж/д 77 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 162,8 | 32,6 | 195,3 |
| ТК-57 - ТК-21-2 | 0,039 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 819,3 | 163,9 | 983,2 |
| ТК-VII - ТК-67 | 0,096 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 4206,6 | 841,3 | 5047,9 |
| ТК-67 - ж/д 10 | 0,035 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 743,6 | 148,7 | 892,3 |
| ТК-67 - ТК-67-1 | 0,038 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1307,6 | 261,5 | 1569,1 |
| ТК-59 - ТК-59-1 | 0,009 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 302,4 | 60,5 | 362,8 |
| ТК-59-1 - ТК-57 | 0,048 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1007,7 | 201,5 | 1209,2 |
| ТК-59-1 - ТК-61 | 0,009 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 250,4 | 50,1 | 300,5 |
| ТК-61 - ТК-61-1 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 274,4 | 54,9 | 329,2 |
| ТК-61-1 - ж/д 79 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 311,5 | 62,3 | 373,8 |
| ТК-61 - ТК-63 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 343,4 | 68,7 | 412,1 |
| ТК-63 - ж/д 16 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 777,0 | 155,4 | 932,4 |
| ТК-63 - ТК-63-1 | 0,030 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 639,6 | 127,9 | 767,5 |
| ТК-63-1 - ж/д 81 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 341,5 | 68,3 | 409,8 |
| ТК-55 - ТК-57 | 0,042 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 874,5 | 174,9 | 1049,4 |
| ТК-55-1 - ТК-55 | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 154,0 | 30,8 | 184,8 |
| ТК-55-2 - ТК-55-1 | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 143,9 | 28,8 | 172,7 |
| ТК-55-1 - ж/д 75 | 0,074 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1553,5 | 310,7 | 1864,2 |
| ТК-55-2 - ТК-53 | 0,075 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1571,1 | 314,2 | 1885,4 |
| ТК-53 - ж/д 27 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 272,3 | 54,5 | 326,7 |
| ТК-53 - ТК-51 | 0,052 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1100,8 | 220,2 | 1321,0 |
| ТК-51 - ж/д 25 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 176,8 | 35,4 | 212,2 |
| ТК-53 - ТК-55-2 | 0,039 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1140,2 | 228,0 | 1368,3 |
| ТК-53 - ж/д 23а | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 188,2 | 37,6 | 225,8 |
| ТК-87 - ТК-89 | 0,007 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 250,9 | 50,2 | 301,1 |
| ТК-89 - ж/д 19 | 0,035 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 740,5 | 148,1 | 888,6 |
| ТК-89 - ТК-91 | 0,039 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1142,6 | 228,5 | 1371,1 |
| ТК-91 - ж/д 15 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 114,5 | 22,9 | 137,4 |
| ТК-91 - ТК-93 | 0,022 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 644,1 | 128,8 | 772,9 |
| ТК-93 - ТК-95 | 0,053 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1529,6 | 305,9 | 1835,5 |
| ТК-95 - ж/д 130 | 0,050 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1043,4 | 208,7 | 1252,0 |
| ТК-95 - ТК-99 | 0,039 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 816,2 | 163,2 | 979,4 |
| ТК-99 - ж/д 17 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 227,6 | 45,5 | 273,1 |
| ТК-99 - ж/д 13 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 288,0 | 57,6 | 345,6 |
| ТК-87 - ТК-85 | 0,030 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 1163,3 | 232,7 | 1396,0 |
| ТК-85 - ТК-83 | 0,062 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2412,4 | 482,5 | 2894,9 |
| ТК-85 - ТК-83 | 0,006 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 190,9 | 38,2 | 229,1 |
| ТК-85 - ЧП "Трасса" | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 328,3 | 65,7 | 393,9 |
| ТК-85 - ТК-71 | 0,036 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1210,1 | 242,0 | 1452,1 |
| ТК-71 - ТК-69 | 0,045 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 954,2 | 190,8 | 1145,1 |
| ТК-71 - ТК-71-1 | 0,057 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1646,2 | 329,2 | 1975,5 |
| ТК-71-1 - ж/д 4 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 209,6 | 41,9 | 251,5 |
| ТК-71-1 - ТК-71-2 | 0,015 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 447,5 | 89,5 | 537,0 |
| ТК-71-2 - ж/д 2а | 0,081 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1694,9 | 339,0 | 2033,9 |
| ТК-71-2 - ж/д 2/150 | 0,053 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1106,7 | 221,3 | 1328,1 |
| ТК-83 - ТК-81 | 0,038 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1110,1 | 222,0 | 1332,2 |
| ТК-81 - ТК-79 | 0,058 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1689,1 | 337,8 | 2026,9 |
| ТК-79 - ж/д 136 | 0,042 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 885,8 | 177,2 | 1063,0 |
| ТК-79 - ТК-77 | 0,035 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1013,5 | 202,7 | 1216,1 |
| ТК-75 - ж/д 134 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 254,4 | 50,9 | 305,3 |
| ТК-75 - ж/д 140 | 0,028 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 597,0 | 119,4 | 716,4 |
| ТК-85 - ТК-85 | 0,003 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 101,2 | 20,2 | 121,5 |
| ТК-VIII - ТК-85 | 0,158 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 6116,1 | 1223,2 | 7339,4 |
| ТК-VIII - ТК-IX-4 | 0,059 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 2570,4 | 514,1 | 3084,5 |
| ТК-IX-4 - ж/д 3 | 0,049 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1023,4 | 204,7 | 1228,1 |
| ТК-IX-4 - ТК-IX | 0,024 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 1041,8 | 208,4 | 1250,1 |
| ТК-IX - ТК-IX-1 | 0,057 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 2483,9 | 496,8 | 2980,7 |
| ТК-IX-1 - ж/д 1 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 255,1 | 51,0 | 306,1 |
| ТК-IX-1 - ТК-IX-2 | 0,074 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 3031,9 | 606,4 | 3638,3 |
| ТК-60-6 - ТК-60-1 | 0,015 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 427,8 | 85,6 | 513,4 |
| ТК-60-1 - ж/д 2 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 289,7 | 57,9 | 347,6 |
| ТК-60-1 - ТК-60-2 | 0,069 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1986,7 | 397,3 | 2384,0 |
| ТК-60-2 - ж/д 4 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 169,7 | 33,9 | 203,6 |
| ТК-60-2 - ТК-60-3 | 0,057 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1199,0 | 239,8 | 1438,8 |
| ТК-60-4 - ТК-60-5 | 0,034 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 716,1 | 143,2 | 859,4 |
| ТК-60-5 - ж/д 54а | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 235,1 | 47,0 | 282,2 |
| ТК-60-5 - ж/д 68 | 0,049 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1023,0 | 204,6 | 1227,6 |
| ТК-60 - ТК-60-1 | 0,024 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 506,8 | 101,4 | 608,1 |
| ТК-IX - ТК-60 | 0,034 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 702,7 | 140,5 | 843,3 |
| ТК-60 - ж/д 3 | 0,019 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 391,4 | 78,3 | 469,7 |
| ТК-IX-2 - ТК-IX-3 | 0,056 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2187,2 | 437,4 | 2624,7 |
| ТК-IX-3 - ж/д 154 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 228,2 | 45,6 | 273,9 |
| ТК-IX-3 - ТК-74 | 0,059 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2276,9 | 455,4 | 2732,3 |
| ТК-74 - ж/д 156 | 0,051 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1079,7 | 215,9 | 1295,6 |
| ТК-74 - ТК-74-1 | 0,038 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1287,8 | 257,6 | 1545,4 |
| ТК-74-1 - ж/д 160 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 313,0 | 62,6 | 375,6 |
| ТК-74-1 - ТК-74-2 | 0,034 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1161,0 | 232,2 | 1393,2 |
| ТК-74-2 - ТК-74-5 | 0,062 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1789,2 | 357,8 | 2147,1 |
| ТК-74-5 - ж/д 5 | 0,021 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 442,2 | 88,4 | 530,6 |
| ТК-74-5 - ТК-74-6 | 0,021 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 619,8 | 124,0 | 743,7 |
| ТК-74-6 - ж/д 7 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 282,1 | 56,4 | 338,6 |
| ТК-74-6 - ТК-68 | 0,069 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1439,4 | 287,9 | 1727,3 |
| ТК-74-6 - ж/д 40 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 774,4 | 154,9 | 929,3 |
| ТК-74-2 - ТК-74-3 | 0,048 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1002,5 | 200,5 | 1203,0 |
| ТК-74-3 - ТК-74-4 | 0,032 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 660,8 | 132,2 | 792,9 |
| ТК-74-4 - ж/д 38 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 272,3 | 54,5 | 326,7 |
| ТК-IX-2 - ТК-lll | 0,039 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 1513,0 | 302,6 | 1815,6 |
| ТК-lll - ж/д 152/51 | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 485,4 | 97,1 | 582,5 |
| ТК-lll - ТК-XII | 0,035 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1187,6 | 237,5 | 1425,1 |
| ТК-XII - ТК-XII-1 | 0,117 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 3996,1 | 799,2 | 4795,3 |
| ТК-XII-1 - МБОУ "ЕДШИ" (школа искусств) | 0,059 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1246,0 | 249,2 | 1495,2 |
| ТК-XII-1 - ТК-XlV | 0,269 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 7787,4 | 1557,5 | 9344,9 |
| ТК-XlV - ТК-XlV-l | 0,048 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1398,7 | 279,7 | 1678,5 |
| ТК-XlV-l - МБУ Дворец спорта | 0,013 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 387,0 | 77,4 | 464,4 |
| ТК-77 - ТК-75 | 0,057 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1188,5 | 237,7 | 1426,2 |
| ТК-69 - ж/д 8 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 189,2 | 37,8 | 227,0 |
| ТК-60-6 - ТК-60-7 | 0,026 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 535,9 | 107,2 | 643,1 |
| ТК-IV - ТК-IV-1 | 0,043 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 1669,8 | 334,0 | 2003,8 |
| ТК-IV-1 - ж/д 11/83 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 126,5 | 25,3 | 151,8 |
| ТК-IV-1 - ТК-IV-l | 0,079 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 2683,4 | 536,7 | 3220,0 |
| ТК-77 - ж/д 132 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 191,1 | 38,2 | 229,3 |
| ТК-XII - МБОУ д/с №2 "Золотой ключ" | 0,109 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 2284,3 | 456,9 | 2741,2 |
| ТК-74-4 - МБОУ ДОД "СЮТ" | 0,108 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 2264,8 | 453,0 | 2717,8 |
| ТК-60-3 - ТК-60-4 | 0,060 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1258,0 | 251,6 | 1509,5 |
| ТК-60-7 - ж/д 5 | 0,060 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1252,1 | 250,4 | 1502,5 |
| ТК-60-7 - ж/д 5а | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 248,4 | 49,7 | 298,0 |
| ТК-67-1 - ТК-59 | 0,067 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 2285,2 | 457,0 | 2742,3 |
| ТК-67-1 - ж/д 14 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 201,0 | 40,2 | 241,1 |
| ТК-42 - ж/д 86 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 344,6 | 68,9 | 413,6 |
| ТК-2 - ТК-3 | 0,054 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2199,5 | 439,9 | 2639,4 |
| ТК-3 - ТК-4 | 0,164 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 6682,3 | 1336,5 | 8018,7 |
| ТК-4 - ТК-4-1 | 0,022 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 894,4 | 178,9 | 1073,3 |
| ТК-1 - ТК-2 | 0,064 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2616,7 | 523,3 | 3140,1 |
| ТК-5 - ТК-6 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 245,6 | 49,1 | 294,8 |
| ТК-6 - ТК-6-1 | 0,035 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 726,4 | 145,3 | 871,7 |
| ТК-4-2 - Тер.упр.гос.суд.адм. | 0,030 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 623,8 | 124,8 | 748,6 |
| ТК-4-1 - ТК-5 | 0,027 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 559,2 | 111,8 | 671,1 |
| ТК-4-1 - ЦТП ул. Ленина, 20а | 0,007 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 236,2 | 47,2 | 283,5 |
| ЦТП ул. Ленина, 20а - ул. Ленина, 20/27 | 0,180 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 6137,8 | 1227,6 | 7365,4 |
| Котельная ул. Пушкина, 22 - ТК-1 | 0,072 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2958,0 | 591,6 | 3549,6 |
| ТК-41-1 - ж/д 18 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 107,2 | 21,4 | 128,6 |
| ТК-68-1 - ж/д 10Б | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 148,5 | 29,7 | 178,2 |
| ТК-23-1 - Школа-интернат, мед. корпус | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 160,1 | 32,0 | 192,1 |
| ТК-16 - ж/д 118 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 206,0 | 41,2 | 247,2 |
| задвижка (ул. - ТК-13-2 | 0,010 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 404,8 | 81,0 | 485,8 |
| ТК-12А-1 - ТК-12А-2 | 0,011 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 373,3 | 74,7 | 447,9 |
| ТК-67-1 - ул. 13 Ноября, 81 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 232,6 | 46,5 | 279,2 |
| ТК-23 - ТК-23а | 0,011 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 459,3 | 91,9 | 551,1 |
| ТК-73-1 - ж/д 56 (кв. 1-96) | 0,012 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 333,5 | 66,7 | 400,2 |
| ТК-30 - ТК-31 | 0,012 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 405,3 | 81,1 | 486,4 |
| ТК-12А-3 - ж/д 13 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 253,2 | 50,6 | 303,8 |
| ТК-3А-1 - ТК-66 | 0,012 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 355,2 | 71,0 | 426,2 |
| ТК-12А-5 - ж/д 11 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 260,1 | 52,0 | 312,1 |
| ТК-43-2 - ж/д 53 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 268,1 | 53,6 | 321,7 |
| ТК-13-2 - ТК-13-3 | 0,013 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 436,3 | 87,3 | 523,6 |
| ТК-23а-1 - ж/д 10 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 276,9 | 55,4 | 332,3 |
| ТК-66 - ТК-65 | 0,013 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 385,6 | 77,1 | 462,7 |
| ТК-43-3 - ж/д 51/19 | 0,014 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 396,0 | 79,2 | 475,2 |
| ТК-12А-4 - ТК-12А-5 | 0,014 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 467,7 | 93,5 | 561,2 |
| ТК-17 - ТК-16 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 289,7 | 57,9 | 347,6 |
| ТК-13-2 - ж/д 110 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 299,1 | 59,8 | 358,9 |
| ТК-29 - ж/д 49 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 301,6 | 60,3 | 362,0 |
| ТК-14 - МБДОУ д/с №38 "Дельфин" | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 330,2 | 66,0 | 396,2 |
| ТК-75 - пр. Ленина, 54 | 0,016 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 467,8 | 93,6 | 561,3 |
| ТК-43-1 - ж/д 57 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 341,3 | 68,3 | 409,5 |
| ТК-14-1 - ж/д 17 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 343,2 | 68,6 | 411,8 |
| ТК-23а - ТК-23а-1 | 0,017 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 488,9 | 97,8 | 586,7 |
| ТК-20 - ТК-19 | 0,017 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 492,7 | 98,5 | 591,2 |
| ТК-12А-3 - ТК-12А-4 | 0,017 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 591,1 | 118,2 | 709,3 |
| ТК-68-3 - ж/д 63 | 0,018 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 523,1 | 104,6 | 627,7 |
| ТК-64 - ТК-64-1 | 0,019 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 390,8 | 78,2 | 468,9 |
| ТК-40 - ТК-41 | 0,019 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 648,0 | 129,6 | 777,6 |
| ТК-12А-2 - ТК-12А-3 | 0,020 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 676,3 | 135,3 | 811,6 |
| ТК-2 - ж/д 100 | 0,020 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 428,3 | 85,7 | 514,0 |
| ТК-12 - ж/д 100А | 0,021 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 446,2 | 89,2 | 535,4 |
| ТК-28 -1 - ж/д 47 | 0,022 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 622,9 | 124,6 | 747,5 |
| ТК-3А - ТК-3А-1 | 0,022 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 631,6 | 126,3 | 758,0 |
| ТК-19 - ТК-17 | 0,022 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 468,4 | 93,7 | 562,1 |
| ТК-23-2 - Школа-интернат, мастерские | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 486,7 | 97,3 | 584,0 |
| ТК-23-2 - Школа-интернат, жил. корпус | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 491,3 | 98,3 | 589,5 |
| ТК-20-1 - ТК-20 | 0,024 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 680,6 | 136,1 | 816,7 |
| ТК-12А-6 - ж/д 9 | 0,025 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 528,8 | 105,8 | 634,6 |
| ТК-43-2 - ТК-43 | 0,026 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 992,1 | 198,4 | 1190,5 |
| ТК-41 - ТК-41-1 | 0,026 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 878,1 | 175,6 | 1053,7 |
| ТК-3 - ТК-3А | 0,027 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 933,0 | 186,6 | 1119,6 |
| ТК-41-1 - ТК-41-2 | 0,028 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 818,1 | 163,6 | 981,7 |
| ТК-28 - ТК-28 -1 | 0,028 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 1157,3 | 231,5 | 1388,8 |
| ТК-21 - ТК-20-1 | 0,029 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 983,4 | 196,7 | 1180,1 |
| ТК-13-3 - ТК-8 | 0,030 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1010,0 | 202,0 | 1212,0 |
| ТК-12А-5 - ТК-12А-6 | 0,030 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 860,3 | 172,1 | 1032,4 |
| ТК-29 - ТК-30 | 0,030 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1036,9 | 207,4 | 1244,3 |
| ТК-28 - ТК-43-3 | 0,032 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 1319,0 | 263,8 | 1582,8 |
| ТК-8 - ж/д 108 | 0,033 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1112,6 | 222,5 | 1335,1 |
| ТК-12А - ж/д В/Ч 2677 | 0,033 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 692,9 | 138,6 | 831,4 |
| ТК-43 - ж/д 59А | 0,035 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1000,4 | 200,1 | 1200,5 |
| ТК-69 - ТК-23 | 0,035 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 1522,9 | 304,6 | 1827,5 |
| ТК-24 - ж/д 10А | 0,035 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 733,1 | 146,6 | 879,8 |
| ТК-13 - ЦТП ул. Демышева, 100б | 0,036 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 1384,5 | 276,9 | 1661,5 |
| ТК-21 - Школа-интернат | 0,036 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 760,4 | 152,1 | 912,5 |
| ТК-5 - ж/д 111 | 0,037 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1076,6 | 215,3 | 1291,9 |
| ТК-20-1 - ТК-25 | 0,039 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 812,8 | 162,6 | 975,4 |
| ТК-12А - ТК-12А-1 | 0,039 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1336,2 | 267,2 | 1603,5 |
| ТК-12А-6 - ж/д 104 | 0,039 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 825,4 | 165,1 | 990,5 |
| ТК-67 - ТК-67-1 | 0,043 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 902,6 | 180,5 | 1083,1 |
| ТК-3А - ж/д 102 | 0,046 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 971,4 | 194,3 | 1165,7 |
| ТК-43 - ТК-43-1 | 0,048 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1389,8 | 278,0 | 1667,7 |
| ТК-41-2 - пр. Победы, 16 | 0,048 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1010,6 | 202,1 | 1212,8 |
| ТК-22 - ТК-24 | 0,049 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 2139,7 | 427,9 | 2567,7 |
| ТК-23-2 - Школа-интернат, столовая | 0,049 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1030,6 | 206,1 | 1236,7 |
| ТК-65 - ТК-64 | 0,051 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1070,2 | 214,0 | 1284,3 |
| ТК-20 - ТК-18 | 0,051 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1076,1 | 215,2 | 1291,3 |
| ТК-24 - ТК-69 | 0,052 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 2283,3 | 456,7 | 2739,9 |
| ТК-68-3 - ж/д 59 | 0,054 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1123,9 | 224,8 | 1348,7 |
| ТК-5 - ж/д 115 (ГВС) | 0,056 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1620,8 | 324,2 | 1944,9 |
| ТК-68 - ТК-4 | 0,056 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1175,1 | 235,0 | 1410,1 |
| ТК-31 - ж/д 43 | 0,056 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1924,2 | 384,8 | 2309,1 |
| ТК-41-2 - ж/д 20 | 0,057 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1198,2 | 239,6 | 1437,8 |
| ТК-22 - ТК-68 | 0,058 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2364,9 | 473,0 | 2837,8 |
| ТК-23а-1 - ж/д 8 | 0,059 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1241,2 | 248,2 | 1489,4 |
| ТК-43-3 - ТК-43-2 | 0,062 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2416,3 | 483,3 | 2899,5 |
| ТК-68 - ТК-79 | 0,066 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 2265,5 | 453,1 | 2718,6 |
| ТК-2 - ТК-4 | 0,067 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2604,5 | 520,9 | 3125,4 |
| ТК-67-1 - ж/д 79 | 0,067 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1411,7 | 282,3 | 1694,1 |
| ТК-73-1 - ж/д 52 | 0,069 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2010,7 | 402,1 | 2412,8 |
| ТК-14 - ж/д 45 | 0,072 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2097,5 | 419,5 | 2517,0 |
| ТК-67 - ТК-68 | 0,076 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 2575,7 | 515,1 | 3090,8 |
| ТК-77 - ж/д 119 | 0,083 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2409,3 | 481,9 | 2891,2 |
| ТК-43-1 - ж/д 55 | 0,085 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1786,6 | 357,3 | 2143,9 |
| ТК-28 -1 - ТК-29 | 0,086 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 3345,9 | 669,2 | 4015,1 |
| ТК-2 - ТК-3 | 0,087 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 2963,2 | 592,6 | 3555,9 |
| ТК-4 - ТК-67 | 0,090 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1895,0 | 379,0 | 2274,0 |
| ТК-74 - ТК-73 | 0,103 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 4219,0 | 843,8 | 5062,8 |
| ТК-68-3 - ж/д 61 | 0,104 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 3014,3 | 602,9 | 3617,2 |
| ТК-23 - МБ ДОУ д/с № 19 "Ёлочка" | 0,106 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 2233,4 | 446,7 | 2680,0 |
| ТК-14 - ТК-28 | 0,111 | 150 | Подземная | 29 160,90 | 1,06 | 1,4203 | 4888,4 | 977,7 | 5866,0 |
| ТК-4 - ТК-43 | 0,121 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 2541,7 | 508,3 | 3050,1 |
| ТК-23 - ТК-23-1 | 0,125 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 3617,9 | 723,6 | 4341,4 |
| ТК-23-1 - ТК-23-2 | 0,126 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 3634,4 | 726,9 | 4361,2 |
| ЦТП ул. Демышева, 100б - задвижка (ул. | 0,152 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 5909,3 | 1181,9 | 7091,1 |
| ТК-77-1 - ТК-67 | 0,175 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 5976,9 | 1195,4 | 7172,3 |
| ТК-77-1 - ТК-77 | 0,178 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 5149,2 | 1029,8 | 6179,0 |
| ТК-10-1 - МБДОУ д/с N25 Белоснежка | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 244,2 | 48,8 | 293,0 |
| ТК-18А-2 - ТК-19А | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 152,3 | 30,5 | 182,7 |
| ТК-19А - ж/д 52 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 778,2 | 155,6 | 933,9 |
| ТК-18А-3 - ж/д 46 | 0,002 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 42,0 | 8,4 | 50,3 |
| ТК-19 - ж/д 44/12 | 0,021 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 434,8 | 87,0 | 521,8 |
| ТК-36А - ТК-36 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 238,3 | 47,7 | 286,0 |
| ТК-36 - ул. Сытникова, 16 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 327,4 | 65,5 | 392,9 |
| ТК-36 - ТК-37 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 262,2 | 52,4 | 314,6 |
| ТК-37 - ТК-37А | 0,046 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 955,5 | 191,1 | 1146,6 |
| ТК-37А - Д/С N11 Кораблик | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 229,5 | 45,9 | 275,4 |
| ТК-37А - ТК-37Б | 0,018 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 368,1 | 73,6 | 441,8 |
| ТК-37Б - Д/С N11 Кораблик | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 211,9 | 42,4 | 254,2 |
| ТК-37Б - МБДОУ д/с N11Кораблик | 0,017 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 352,4 | 70,5 | 422,9 |
| ТК-38В-1 - ж/д 103 | 0,007 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 139,5 | 27,9 | 167,4 |
| ТК-38Д - ТК-38 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 265,8 | 53,2 | 318,9 |
| ТК-38 - ж/д 99 | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 483,1 | 96,6 | 579,7 |
| ТК-38А - ж/д 67 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 286,5 | 57,3 | 343,8 |
| ТК-39 - ж/д 122 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 281,1 | 56,2 | 337,3 |
| ТК-44-1 - ж/д 10 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 126,7 | 25,3 | 152,0 |
| ТК-44-1 - МБУ ДОД "ОДЮКПМЖ" | 0,045 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 938,7 | 187,7 | 1126,4 |
| ТК-20А - ж/д 42 | 0,027 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 565,5 | 113,1 | 678,6 |
| ТК-28 - ж/д 34 | 0,016 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 331,4 | 66,3 | 397,7 |
| ТК-41 - МБДОУ д/с №23 "Ласточка" | 0,018 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 377,6 | 75,5 | 453,1 |
| ТК-21-1 - ТК-21-2 | 0,021 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 430,0 | 86,0 | 516,0 |
| ТК-23 - ТК-23-1 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 293,7 | 58,7 | 352,4 |
| ТК-23-1 - ж/д 48/30 | 0,009 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 189,8 | 38,0 | 227,8 |
| ТК-23-1 - ж/д 32 | 0,025 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 524,4 | 104,9 | 629,3 |
| ТК-1-4 - ж/д 77 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 225,5 | 45,1 | 270,6 |
| ТК-32А-4 - ж/д 52 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 220,0 | 44,0 | 264,1 |
| ТК-32А-3 - ж/д 50/61 | 0,030 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 638,7 | 127,7 | 766,5 |
| ТК-32А-2 - ж/д 63 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 274,4 | 54,9 | 329,2 |
| ТК-32А-1 - ж/д 65 | 0,010 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 200,7 | 40,1 | 240,9 |
| ТК-18А-1 - ж/д 48 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 225,9 | 45,2 | 271,1 |
| ТК-1-1 - ж/д 81 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 242,7 | 48,5 | 291,2 |
| ТК-1-2 - ж/д 79 | 0,008 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 173,5 | 34,7 | 208,2 |
| ТК-26 - ж/д 28/41а, 28/41б, 28, 28б | 0,040 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 839,1 | 167,8 | 1006,9 |
| ТК-31 - ж/д 69 | 0,025 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 520,4 | 104,1 | 624,5 |
| ТК-18А-4 - ж/д 107 | 0,051 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1069,8 | 214,0 | 1283,8 |
| ТК-18А-4 - ж/д 50 | 0,006 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 125,0 | 25,0 | 150,0 |
| ТК-21 - ТК-21-1 | 0,025 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 513,9 | 102,8 | 616,7 |
| ТК-48 - ж/д 4 | 0,031 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 908,1 | 181,6 | 1089,7 |
| ТК-1-3 - ТК-1-4 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 267,2 | 53,4 | 320,7 |
| ТК-48 - УПП УТОС | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 257,2 | 51,4 | 308,6 |
| ТК-38В-1 - ТК-38В-2 | 0,013 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 274,4 | 54,9 | 329,2 |
| ТК-38В-3 - ж/д 105 | 0,022 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 454,8 | 91,0 | 545,7 |
| ТК-38В-1 - ТК-38В-3 | 0,047 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 978,3 | 195,7 | 1174,0 |
| ТК-38В - ТК-38В-1 | 0,074 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2132,0 | 426,4 | 2558,4 |
| ТК-38Б - ТК-38В | 0,009 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 246,3 | 49,3 | 295,6 |
| ТК-10 - ж/д 119 | 0,014 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 295,6 | 59,1 | 354,7 |
| ТК-9 - ж/д 117 | 0,015 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 318,6 | 63,7 | 382,4 |
| ТК-17 - ж/д 100,100а | 0,023 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 677,4 | 135,5 | 812,8 |
| ТК-8А - ТК-17 | 0,134 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 3892,0 | 778,4 | 4670,4 |
| ТК-8-1 - ТК-8А | 0,059 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1698,3 | 339,7 | 2038,0 |
| ТК-7 - ж/д 113 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 252,3 | 50,5 | 302,8 |
| ТК-6 - ж/д 111 | 0,012 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 256,8 | 51,4 | 308,1 |
| ТК-13-1 - ж/д 26 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 223,0 | 44,6 | 267,6 |
| ТК-9 -2 - ж/д 17 | 0,048 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1387,5 | 277,5 | 1664,9 |
| ТК-9 -2 - ж/д 15 | 0,010 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 278,8 | 55,8 | 334,5 |
| ТК-9 -1 - ж/д 13 | 0,107 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 3090,4 | 618,1 | 3708,5 |
| ТК-9 - ж/д 6 | 0,066 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1905,0 | 381,0 | 2286,0 |
| ТК-44-2 - ж/д 8 | 0,016 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 458,5 | 91,7 | 550,2 |
| ТК-25-1 - ж/д 41 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 235,6 | 47,1 | 282,7 |
| ТК-18А-1 - ТК-18А-4 | 0,059 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1232,4 | 246,5 | 1478,8 |
| ТК-13-1 - ТК-14 | 0,031 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 650,1 | 130,0 | 780,1 |
| ТК-9 -1 - ТК-9 -2 | 0,029 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 825,3 | 165,1 | 990,4 |
| ТК-9 - ТК-9 -1 | 0,032 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1077,8 | 215,6 | 1293,4 |
| ТК-25-1 - ТК-26 | 0,011 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 229,9 | 46,0 | 275,9 |
| ТК-35 - МБОУ "Средн. шк. №13" | 0,023 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 676,2 | 135,2 | 811,5 |
| ТК-25 - ТК-25-1 | 0,049 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1420,7 | 284,1 | 1704,9 |
| ТК-34 - ж/д 40 | 0,005 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 108,0 | 21,6 | 129,6 |
| ТК-47 - ТК-48 | 0,029 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 985,5 | 197,1 | 1182,6 |
| ТК-46 - ТК-47 | 0,024 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 831,1 | 166,2 | 997,3 |
| ТК-19 - МБДОУ д/с N27 "Розочка" | 0,031 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 647,5 | 129,5 | 777,1 |
| ТК-15 - ТК-19 | 0,023 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 487,5 | 97,5 | 585,0 |
| ТК-14 - ТК-15 | 0,038 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 799,6 | 159,9 | 959,5 |
| ТК-13 - ТК-13-1 | 0,017 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 503,1 | 100,6 | 603,7 |
| ТК-13’ - ТК-13 | 0,044 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1287,9 | 257,6 | 1545,4 |
| ТК-12А - ТК-13' | 0,047 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1355,3 | 271,1 | 1626,4 |
| ТК-10-1 - ТК-12А | 0,020 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 565,9 | 113,2 | 679,1 |
| ТК-10 - ТК-10-1 | 0,045 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1292,8 | 258,6 | 1551,4 |
| ТК-8-1 - МБОУ Гимназия №8 | 0,016 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 471,0 | 94,2 | 565,2 |
| ТК-32А - ТК-32А-1 | 0,043 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1246,8 | 249,4 | 1496,1 |
| ТК-32А-1 - ТК-32А-2 | 0,021 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 596,3 | 119,3 | 715,6 |
| ТК-32А-3 - ТК-32А-4 | 0,037 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 784,5 | 156,9 | 941,4 |
| ТК-32А-2 - ТК-32А-3 | 0,027 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 571,4 | 114,3 | 685,7 |
| ТК-23 - ТК-24 | 0,014 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 399,8 | 80,0 | 479,7 |
| ТК-28 - ТК-23 | 0,071 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 2420,2 | 484,0 | 2904,3 |
| ТК-5 - ТК-51 | 0,046 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1332,2 | 266,4 | 1598,6 |
| ТК-32 - ТК-31 | 0,095 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 2752,3 | 550,5 | 3302,8 |
| ТК-32 - ТК-32А | 0,102 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 3942,1 | 788,4 | 4730,5 |
| ТК-45 - ТК-46 | 0,025 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 865,1 | 173,0 | 1038,2 |
| ТК-44-3 - ТК-45 | 0,043 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1478,7 | 295,7 | 1774,5 |
| ТК-44 - ТК-44-3 | 0,038 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 1296,4 | 259,3 | 1555,6 |
| ТК-51 - ТК-52 | 0,009 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 274,4 | 54,9 | 329,3 |
| ТК-32 - ТК-32-1 | 0,062 | 50 | Подземная | 13 933,46 | 1,06 | 1,4203 | 1301,4 | 260,3 | 1561,7 |
| ТК-24 - ТК-25 | 0,020 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 590,5 | 118,1 | 708,6 |
| ТК-21 - ТК-28 | 0,056 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2173,7 | 434,7 | 2608,4 |
| ТК-34 - ТК-21 | 0,037 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 1436,2 | 287,2 | 1723,4 |
| ТК-44-1 - ТК-44-2 | 0,074 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 3002,9 | 600,6 | 3603,5 |
| ТК-44 - ТК-44-1 | 0,051 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2093,0 | 418,6 | 2511,6 |
| ТК-9 - ТК-10 | 0,054 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 2115,1 | 423,0 | 2538,1 |
| ТК-8 - ТК-9 | 0,031 | 100 | Подземная | 25 782,91 | 1,06 | 1,4203 | 1211,0 | 242,2 | 1453,2 |
| ТК-8 - ТК-8-1 | 0,092 | 82 | Подземная | 22 642,47 | 1,06 | 1,4203 | 3141,5 | 628,3 | 3769,8 |
| ТК-7А - ТК-8 | 0,030 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 1214,5 | 242,9 | 1457,4 |
| ТК-7 - ТК-7А | 0,053 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 2170,5 | 434,1 | 2604,7 |
| ТК-6 - ТК-7 | 0,046 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 1865,2 | 373,0 | 2238,2 |
| ТК-27 - ТК-20 | 0,006 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 256,8 | 51,4 | 308,1 |
| ТК-11 - ТК-12 | 0,022 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 641,8 | 128,4 | 770,1 |
| ТК-20А - ТК-34 | 0,043 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 1755,4 | 351,1 | 2106,5 |
| ТК-20 - ТК-20А | 0,006 | 125 | Подземная | 27 116,25 | 1,06 | 1,4203 | 262,1 | 52,4 | 314,5 |
| ТК-12 - ж/д 121 | 0,008 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 220,0 | 44,0 | 264,0 |
| ТК-10 - ТК-11 | 0,069 | 69 | Подземная | 19 228,17 | 1,06 | 1,4203 | 1984,1 | 396,8 | 2380,9 |
| Всего за 2024 - 2030 годы |  | 471259,4 | 94251,9 | 565511,3 |

Приложение 9

Таблица П9-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

источников и сетей электроснабжения в период 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Кол. | Единичная расценка на 01.01.2017, тыс. руб.* | Региональный климатический коэффициент | Коэффициент сейсмичности | Прогнозный индекс-дефлятор при открытии финансирования | Прогнозная стоимость строительства, тыс. руб. | НДС, 20% | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| срок начала проектирования - 2019 год |
| 1. | Строительство КТП (г. Евпатория, ул. Чапаева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,1613 | 1872,3 | 374,5 | 2246,8 |
| 1.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,1613 | 1354,2 | 270,8 | 1625,1 |
|  | Всего стоимость строительства | 3226,6 | 645,3 | 3871,9 |
| 2. | Строительство КТП (г. Евпатория, ул. Интернациональная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,1613 | 1872,3 | 374,5 | 2246,8 |
| 2.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,1613 | 1354,2 | 270,8 | 1625,1 |
|  | Всего стоимость строительства | 3226,6 | 645,3 | 3871,9 |
| 3. | Строительство КТП (г. Евпатория, ул. Симферопольская) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,1613 | 1872,3 | 374,5 | 2246,8 |
| 3.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,1613 | 1354,2 | 270,8 | 1625,1 |
|  | Всего стоимость строительства | 3226,6 | 645,3 | 3871,9 |
| 4. | Строительство КТП (г. Евпатория, Симферопольское шоссе ж/д ст. Солнышко) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,1613 | 1872,3 | 374,5 | 2246,8 |
| 4.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,1613 | 1354,2 | 270,8 | 1625,1 |
|  | Всего стоимость строительства | 3226,6 | 645,3 | 3871,9 |
| 5. | Строительство КТП (г. Евпатория, Симферопольское шоссе около с. Прибрежное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,1613 | 1872,3 | 374,5 | 2246,8 |
| 5.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,1613 | 1354,2 | 270,8 | 1625,1 |
|  | Всего стоимость строительства | 3226,6 | 645,3 | 3871,9 |
| 6. | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 10 кВ марки СИП-3 1х120 | НЦС 81-02-12-2017 | км | 1 | 2 337,79 |  |  | 1,1613 | 2714,9 | 543,0 | 3257,9 |
|  | Всего стоимость строительства | 2714,9 | 543,0 | 3257,9 |
|  | Строительство КЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки ААБ 3x240-10 напряжением 10 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 1 | 3049,09 |  |  | 1,1613 | 3540,9 | 708,2 | 4249,1 |
| 7.1. | Всего стоимость строительства | 3540,9 | 708,2 | 4249,1 |
|  | Итого за 2019 год | 22388,6 | 4477,7 | 26866,3 |
| срок начала проектирования - 2020 год |
| 8. | Строительство КТП (пгт Заозерное, "Аква Евпатория") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 8.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1410,2 | 282,0 | 1692,3 |
|  | Всего стоимость строительства | 3359,9 | 672,0 | 4031,9 |
| 9. | Строительство КТП (пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 9.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1410,2 | 282,0 | 1692,3 |
|  | Всего стоимость строительства | 3359,9 | 672,0 | 4031,9 |
| 10. | Строительство КТП (пгт Заозерное, "Городище чайка") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 10.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х400 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 192,86 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1410,2 | 282,0 | 1692,3 |
|  | Всего стоимость строительства | 3359,9 | 672,0 | 4031,9 |
| 11. | Строительство КТП (пгт Заозерное, пер. Зеленый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 11.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х250 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 101,48 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1302,2 | 260,4 | 1562,6 |
|  | Всего стоимость строительства | 3251,9 | 650,4 | 3902,3 |
| 12. | Строительство КТП (пгт Заозерное, Заозерская школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 12.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х250 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 101,48 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1302,2 | 260,4 | 1562,6 |
|  | Всего стоимость строительства | 3251,9 | 650,4 | 3902,3 |
| 13. | Строительство КТП (пгт Заозерное, б/о "Евпатория") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 13.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х250 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 101,48 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1302,2 | 260,4 | 1562,6 |
|  | Всего стоимость строительства | 3251,9 | 650,4 | 3902,3 |
| 14. | Строительство КТП (пгт Заозерное, просп. Латышева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами типа ААБ 3x240-0,4 напряжением 0,4 кВ | НЦС 81-02-12-2017 | км | 0,7 | 2 303,23 |  |  | 1,2093 | 1949,7 | 389,9 | 2339,6 |
| 14.2. | Комплектная трансформаторная проходная подстанция 2х250 киоскового типа 10/0,4 кВ | НЦС 81-02-21-2017 | компл. | 1 | 1 101,48 | 0,94 | 1,04 | 1,2093 | 1302,2 | 260,4 | 1562,6 |
|  | Всего стоимость строительства | 3251,9 | 650,4 | 3902,3 |
| 15. | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 10 кВ марки СИП-3 1х120 | НЦС 81-02-12-2017 | км | 2,5 | 2 337,79 |  |  | 1,2093 | 7067,7 | 1413,5 | 8481,3 |
|  | Всего стоимость строительства | 7067,7 | 1413,5 | 8481,3 |
|  | Итого за 2020 год | 30155,0 | 6031,0 | 36186,1 |
| срок начала проектирования - 2021 год |
| 16. | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 10 кВ марки СИП-3 1х120 | НЦС 81-02-12-2017 | км | 3 | 2 337,79 |  |  | 1,2543 | 8 796,9 | 1 759,4 | 10 556,2 |
|  | Всего стоимость строительства | 8 796,9 | 1 759,4 | 10 556,2 |
|  | Итого за 2021 год | 8 796,9 | 1 759,4 | 10 556,2 |
| срок начала проектирования - 2022 год |
| 17. | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 10 кВ марки СИП-3 1х120 | НЦС 81-02-12-2017 | км | 3,5 | 2 337,79 |  |  | 1,2983 | 10 623,0 | 2 124,6 | 12 747,6 |
|  | Всего стоимость строительства | 10 623,0 | 2 124,6 | 12 747,6 |
|  | Итого за 2022 год | 10 623,0 | 2 124,6 | 12 747,6 |
| срок начала проектирования - 2023 год |
| 18. | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 10 кВ марки СИП-3 1х120 | НЦС 81-02-12-2017 | км | 4 | 2 337,79 |  |  | 1,3403 | 12 533,4 | 2 506,7 | 15 040,0 |
|  | Всего стоимость строительства | 12 533,4 | 2 506,7 | 15 040,0 |
|  | Итого за 2023 год | 12 533,4 | 2 506,7 | 15 040,0 |
| срок начала проектирования - 2024-2030 годы |
| 19. | Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобетонным опорам напряжением 10 кВ марки СИП-3 1х120 | НЦС 81-02-12-2017 | км | 24,6 | 2 337,79 |  |  | 1,4203 | 81 680,9 | 16 336,2 | 98 017,1 |
|  | Всего стоимость строительства | 81 680,9 | 16 336,2 | 98 017,1 |
|  | Итого за 2024-2030 год | 81 680,9 | 16 336,2 | 98 017,1 |

Приложение 10

Таблица П10-1

Мероприятия по строительству и реконструкции

объектов газоснабжения в период 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Максимальная производительность, м3/ч | Местоположение планируемого объекта | Коэффициент сейсмичности | Таблица 19-01-002 Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. за 1 м3/ч | Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства | Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок начала строительства 2019 г. |
| 1 | ГРП | Реконструкция | 3000 | г. Евпатория, ул. Линейная, 7 | 1,04 | 0,17 | 1,1613 | 615,9 | 123,2 | 739,1 |
| 2 | ГРП б | Реконструкция | 3000 | пгт. Мирный, ул. Сырникова, 24 | 1,04 | 0,17 | 1,1613 | 615,9 | 123,2 | 739,1 |
| Всего за 2019 год |  | 1231,9 | 246,4 | 1478,3 |
| Срок начала строительства 2020 г. |
| 3 | ГРП | Реконструкция | 3000 | пгт. Новоозерное ул. Г. Десантников, 13а | 1,04 | 0,17 | 1,2093 | 641,4 | 128,3 | 769,7 |
| Всего за 2020 год |  | 641,4 | 128,3 | 769,7 |
| Срок начала строительства 2021 г. |
| 4 | ГРП(б) "Айсабай" | Новое строительство | 2500 | массив Айсабай | 1,04 | 0,21 | 1,2543 | 684,8 | 137,0 | 821,8 |
| Всего за 2021 год |  | 684,8 | 137,0 | 821,8 |
| Срок начала строительства 2022 г. |
| 5 | ГРП(ш) "Спутник-3" | Новое строительство | 3000 | массив Спутник-3 | 1,04 | 0,17 | 1,2983 | 688,6 | 137,7 | 826,3 |
| Всего за 2022 год |  | 688,6 | 137,7 | 826,3 |
| Срок начала строительства 2023 г. |
| 6 | ГРП(б) "Яшлык" | Новое строительство | 2500 | массив Яшлык | 1,04 | 0,21 | 1,3403 | 731,8 | 146,4 | 878,1 |
| Всего за 2023 год |  | 731,8 | 146,4 | 878,1 |

Таблица П10-2

Мероприятия по строительству и реконструкции

сетей газоснабжения на 2019-2030 гг.

| №№ п/п | Таблица № | Название газопровода | Протяженность газопровода, км | Диаметр, мм | Способ прокладки | Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб. за 1 км | Вид мероприятия | Коэффициент дефляции на год начала финансирования с учетом продолжительности строительства | Стоимость с поправочн. коэффициентами, тыс. руб. | НДС 20%, тыс. руб. | Стоимость строительства с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало строительства - 2021 г. |
| 1 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Айсабай | 0,6 | 160 | Подземный | 1 640,17 | Новое строительство | 1,2543 | 1234,3 | 246,9 | 1481,2 |
| 2 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Айсабай | 4,6 | 160 | Подземный | 1 640,17 | Новое строительство | 1,2543 | 9463,2 | 1892,6 | 11355,9 |
| Всего за 2019 год |  | 10697,6 | 2139,5 | 12837,1 |
| Начало строительства - 2022 г. |
| 3 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Спутник-1 | 0,018 | 63 | Подземный | 816,02 | Новое строительство | 1,2983 | 817,3 | 163,5 | 980,8 |
| 4 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Спутник-1 (ул. Салтаба, ул. Э. Османова, ул. Тумен) | 0,46 | 57 | Надземный | 738,30 | Новое строительство | 1,2983 | 440,9 | 88,2 | 529,1 |
| 5 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Спутник-3 | 0,4 | 90 | Подземный | 992,93 | Новое строительство | 1,2983 | 515,6 | 103,1 | 618,8 |
| 6 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Спутник-3 | 4,1 | 160 | Подземный | 1 640,17 | Новое строительство | 1,2983 | 8730,5 | 1746,1 | 10476,6 |
| Всего за 2019 год |  | 10504,4 | 2100,9 | 12605,3 |
| Начало строительства - 2023 г. |
| 7 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Яшлык | 0,4 | 90 | Подземный | 992,93 | Новое строительство | 1,3403 | 532,3 | 106,5 | 638,8 |
| 8 | 15-02-004 | ПЭ газопровод Яшлык | 3,4 | 160 | Подземный | 1 640,17 | Новое строительство | 1,3403 | 7474,1 | 1494,8 | 8969,0 |
| 9 | 15-01-003 | СТ газопровод Яшлык (закольцовка) | 0,1 | 57 | Надземный | 1057,14 | Новое строительство | 1,3403 | 141,7 | 28,3 | 170,0 |
| Всего за 2019 год |  | 8148,2 | 1629,6 | 9777,8 |

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ

ДО 2030 ГОДА

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Анализ состояния коммунальной инфраструктуры в городском округе Евпатория

  - Система электроснабжения городского округа

Основными источникам централизованного обеспечения электрической энергией муниципального образования городской округ Евпатория являются ПС 110/10 кВ «Мойнаки», ПС 110/10 кВ «Евпатория», ПС 110/10 кВ «Холодильник», ПС 35/10 кВ «Элеватор», ПС 35/10 кВ «Маяк», ПС 35/10 кВ «Сольпром».

От понизительных подстанций передача электрической мощности потребителям осуществляется по ЛЭП 10 кВ на распределительные пункты РП -10 кВ и трансформаторные подстанции ТП - 10/0,4 кВ.

Оказание услуг по передаче электрической энергии магистральными электрическими сетями, услуг по оперативно-диспетчерскому управлению, услуг по передаче электрической энергии распределительными электрическими сетями, поставке электрической энергии потребителям обеспечивает ГУП РК «Крымэнерго».

Кроме того, отдельные потребители используют альтернативные источники электроэнергии (солнечные батареи, ветрогенераторы), что обеспечивает снижение нагрузки на централизованную систему электроснабжения городского поселения.

Основной проблемой электроснабжения городского округа Евпатория является значительный износ сетей электроснабжения.

Схемой территориального планирования Республики Крым были предусмотрены мероприятия по реконструкции ВЛ 110 кВ «Саки – ОРУ ТЭЦ Сакских тепловых сетей – Кристалл – Холодильник - Евпатория», реконструкции ПС 110/10 кВ «Евпатория», ПС 110/10 кВ «Мойнаки».

  - Система теплоснабжения городского округа

В административных границах Муниципального образования городской округ «Евпатория» (далее по тексту – МО ГО «Евпатория») деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающих организации – ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ООО «СК Комфорт», ООО «Крымские тепловые сети», ООО «Энергофинанс СИА».

Система теплоснабжения МО ГО «Евпатория» представлена 40 котельными, топливом для котельных является природный газ.

Наибольшая доля потребителей от источников централизованного теплоснабжения расположена в центральной части города и подключена к тепловым сетям от котельных ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». В границах города находятся 35 котельных.

Суммарная установленная мощность котельных на территории МО ГО «Евпатория» составляет 304,59 Гкал/ч.

Для тепловых сетей МО ГО «Евпатория» с закрытой системой теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по температурным графикам 115-70 °C и 95-70 °C.

Тепловые сети от источников тепловой энергии МО ГО «Евпатория» характеризуются существенной степенью ветхости ввиду продолжительности эксплуатации.

Наибольшая доля существующих тепловых сетей эксплуатируется около 30 лет – 84%.

По типу прокладки тепловые сети имеют следующие виды:

- подземная канальная;

- подземная бесканальная;

- надземная.

В качестве изоляции на тепловых сетях применяется:

- ППУ-изоляция (преимущественно для новых и реконструируемых участков тепловых сетей);

- минеральная вата;

- другие типы изоляционных материалов.

Также в границах города сформирована зона промышленности. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от собственных источников тепловой энергии, в зависимости от потребности предприятий в теплоснабжении. Ряд зданий и сооружений, использующих тепловую энергию от индивидуальных теплоисточников, находится внутри или в непосредственной близости от действующих зон централизованного теплоснабжения на базе котельных ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

В соответствии со схемой теплоснабжения городского округа предусматривается реконструкция котельных, расположенных по ул. Фрунзе, 35 а, и по ул. Пушкина, 22. Строительства новых источников теплоснабжения не предусматривается.

  - Система газоснабжения городского округа

Газоснабжение городского округа Евпатория осуществляется посредством сетевого природного газа, а также частично углеводородным газом (СУГ) в баллонах.

Источником газоснабжения муниципального образования является газораспределительная станция (ГРС) «Евпатория», расположенная в границах городского округа максимальной производительностью 30000 куб. м/ч. Природный газ транспортируется на ГРС по газопроводу-отводу от магистрального газопровода (МГ) «Глебовка – Симферополь».

От ГРС по распределительным газопроводам газ подается на газорегуляторные пункты (ГРП). В ГРП осуществляется понижение давления газа и поддерживается постоянное давление газа на выходе независимо от интенсивности газопотребления.

Организацией, обслуживающей межпоселковые и распределительные сети газоснабжения, является ГУП РК «Крымгазсети», организацией, обслуживающей объекты трубопроводного транспорта, является ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Сетевой природный газ используется на нужды:

- промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

- отопления, горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов индивидуальной жилой застройки, также частично для малоэтажной жилой застройки;

- пищеприготовления (многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная и индивидуальная жилая застройка).

Эксплуатацию распределительных газопроводов и газового оборудования на территории городского округа Евпатории Республики Крым осуществляет ГУП РК «Крымгазсети».

Подача природного газа потребителям муниципального образования  городской округ Евпатория Республики Крым осуществляется по газопроводам среднего (Р≤0,3МПа) и низкого давлений (Р≤0,005МПа), запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения населённого пункта.

К газопроводам среднего давления подключены ГРП, ШРП, ШРУ, котельные, производственные предприятия.

От газопроводов низкого давления запитаны жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

Сети газораспределения городского округа Евпатория выполнены по смешанной схеме (кольцевые и тупиковые газопроводы).

Проектом генерального плана городского округа Евпатория предлагается развитие системы газоснабжения.

В соответствии с инвестиционной программой в границах Евпатория предполагается:

- техническое перевооружение ГРП г. Евпатория, ул. Линейная, 7 с заменой технического оборудования в 2019 году;

- техническое перевооружение ГРП пгт. Мирный, ул. Сырникова, 24 с заменой пункта газорегуляторного блочного с оборудованием в 2019 году;

- техническое перевооружение ГРП пгт. Новоозерное ул. Г. Десантников, 13а с заменой оборудования и ремонт здания ГРП в 2020 году.

Кроме того, в рамках газификации микрорайонов городского округа Евпатория предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство сетей газораспределения жилого массива «Яшлык» г. Евпатория;

- строительство сетей газораспределения жилого массива «Спутник-1» г. Евпатория;

- строительство сетей газораспределения жилого массива «Спутник-3» г. Евпатория;

- строительство сетей газораспределения жилого массива «Айсабай» г. Евпатория.

  - Система водоснабжения городского округа

Основой системы водообеспечения населения городского округа Евпатория является централизованное водоснабжение, а главным источником являются подземные воды сарматского горизонта Ивановского участка (более чем на 60 %) и Чеботарского участка (более чем на 30 %) Альминского месторождения. Также в незначительной мере для водоснабжения используются водоносные сарматский и среднемиоценовый горизонты Новоселовского месторождения (до 2%) и среднемиоценовый горизонт Евпаторийского участка Альминского месторождения (до 2%).

Ивановский участок Альминского месторождения расположен в 3,5 км восточнее с. Ивановка Сакского района. Расстояние от г. Евпатория до Ивановского водозабора- 38 км по асфальтированной дороге. Эксплуатационные запасы подземных вод переутверждены в 2017 г. ТКЗ по РК и составляют по участку  Ивановский-1 (водоносный горизонт средневерхнесарматских отложений) 33093 м3/сут.  Максимально разрешенный среднесуточный водоотбор составляет 33093,15 м3/сут. Комплекс сооружений построен для водоснабжения г. Евпатория и эксплуатируется с 1969 года. Водозабор состоит из 13 эксплуатационных скважин, оборудованных на сарматский водоносный горизонт.

Чеботарский участок Альминского месторождения расположен в 1 км северо-западнее с. Червоное Сакского района. Расстояние от г. Евпатория до Чеботарского водозабора -28 км по асфальтированной дороге. Эксплуатационные запасы подземных вод переутверждены в 2017 году ТКЗ по РК и составляют по участку Чеботарский-1 (водоносный горизонт средневерхнесарматских отложений) 11793 м3/сут, по участку Чеботарский-2 (водоносный горизонт среднемиоценовых отложений) 13175 м3/сут. Максимально разрешенный среднесуточный водоотбор составляет 24968,21 м3/сут. Комплекс сооружений построен для водоснабжения г. Евпатория и эксплуатируется с 1969 г. Водозабор состоит из 12 эксплуатационных скважин, оборудованных на сарматский водоносный горизонт и 5 эксплуатационных скважин, оборудованных на среднемиоценовый водоносный горизонт.

Евпаторийский участок Альминского месторождения расположен децентрализовано в границах г. Евпатория. Запасы не переутверждались с 1958 года. Максимально разрешенный среднесуточный водоотбор составляет 3409 м3/сут. Забор воды проводится из двух скважин, пробуренных на водоносный горизонт сарматских отложений.

Участок недр Новоселовского месторождения расположен в с.Веселовка Сакского района. Запасы подземных вод в ГКЗ не утверждались. Максимально разрешенный среднесуточный водоотбор составляет 493 м3/сут. Забор воды проводится из двух скважин, пробуренных на водоносный горизонт сарматских отложений.

Участок недр Новоселовского месторождения расположен в пгт. Заозерное городского округа Евпатория. Запасы подземных вод в ГКЗ не утверждались. Максимально разрешенный среднесуточный водоотбор составляет 473,7 м3/сут. Забор воды проводится из одной скважины, пробуренной на водоносный горизонт среднемиоценовых отложений.

От Ивановского и Чеботаревского водозаборов, а также скважин в сельской местности вода по двум водоводам диаметром 800 и 1200 мм протяжённостью 38 км подаётся в г. Евпатория на насосную станцию II-го подъёма производительностью 7,7 тыс. м3/час. Производительность насосной станции III-го подъёма 1-2 тыс. м3/час. Резервуары чистой воды на площадке II-го подъёма -10 тыс. м3 (3 шт.) и 12,5 тыс. м3 (1 шт.). Износ резервуаров составляет от 30 до 90%.  Обеззараживание воды хлором производится на площадке II-го подъёма.

От насосной станции 2-го подъема по водоводу диаметром 500 мм, протяженностью 39,4 км, через гидроузлы №№ 1 и 3, вода подается в пгт. Новоозерное и пгт. Мирный. На гидроузлах производится обеззараживание воды.

Резервуары запаса воды, расположенные на территории гидроузлов № 1 и № 3, имеют износ более 95%.

Водовод Евпатория – Новоозерное - Мирный требует полной реконструкции, поскольку потери воды на водоводе достигают 60%, а износ водовода — 100%.

На территории ГО Евпатория ВОС отсутствуют.

Процент охвата городской застройки централизованным водоснабжением – 89,1%. Централизованное водоснабжение частично отсутствует в районах жилой застройки "Спутник-1" и "Спутник-2".

Протяжённость водоводов до города 75,8 км, из них амортизированных - 74,6км (98 %), водоводов в границах города - 123,5 км, амортизированных - 62 км (50 %), разводящих и внутриквартальных сетей - 182,9 км, амортизированных - 88,6 км (48 %).

Часть предприятий и рекреационных учреждений имеет локальные подземные водозаборы - лаг. «Маяк», лаг. «Лучистый», сан. «Чайка», сан. МО, питомник «Терсовета», питомник по ул. Полупанова, подсобное хозяйство треста ресторанов, СМУ-13, товарная станция, в/ч, ОАО «Евпаторийский пивоваренный завод».

В соответствии с утвержденной единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым к  2030 г. к  системе водоснабжения ГО Евпатория планируется подключить районы «Айсабай», «Ашик», «Гжель», предполагаемые к строительству на перспективных территориях Городского округа, а также новых потребителей территориальных районов "Cпутник - 1", "Cпутник - 2", снт. Сосновый Бор и снт. "Буревестник".

Основными проблемами водоснабжения города являются:

- Недостаточная обеспеченность города источниками питьевого водоснабжения. Общие эксплуатационные запасы по всем источникам 101,1 тыс. м3/сут. При интенсивном отборе происходит минерализация воды, ухудшение её качества по основным показателям. В связи с вышеизложенным, разрешением на спецводопользование утверждён предельный отбор воды в объёме 89,8 тыс. м3/сут. Система водоснабжения г. Евпатории выполняет функции группового водопровода, обеспечивая водоснабжение также пгт. Заозёрное, пгт. Новоозёрный и пгт. Мирный. При существующем составе и количестве потребителей группы населённых мест потребность в воде превышает возможный водоотбор примерно на 50 тыс. м3/сут;

- Недостаточная производительность системы водоснабжения в летнее время;

- Неудовлетворительное техническое состояние водоводов и водопроводной сети;

- Нерациональное использование воды питьевого качества на поливомоечные нужды, технологические нужды промпредприятий;

- Отсутствие водомеров и регуляторов давления приводит к значительным утечкам в жилфонде и учреждениях рекреации и культбыта;

Основные мероприятия в соответствии со схемой территориального планирования РК:

- реконструкция Евпаторийского водовода от Ивановского и Чеботарского водозаборов до городских резервуаров две нитки диаметром 2х1000 мм протяженностью 75,0 пог. км;

- строительство водовода "Евпатория - Новоозерное - Мирный" диаметром 500 мм протяженностью 23 пог. км;

- реконструкция водопроводной насосной станции 2-го подъема с восстановлением резервуаров запаса воды городского округа Евпатория (4х1000м3)

- строительство резервуара запаса воды объемом 12000 м3 на площадке насосной станции 2-го подъема городского округа Евпатория;

- реконструкция резервуаров запаса воды гидроузла N 1, расположенного на трассе водовода "Евпатория - Новоозерное - Мирный".

Помимо вышеуказанных мероприятий в соответствии утвержденной единой схемой водоснабжения и водоотведения РК предусматривается:

- строительство ВОС доочистки подземных вод г. Евпатория (I и II очереди производительностью 45 тыс. м3/сут. каждая) в районе ул. Симферопольской;

- реконструкция уличных сетей водоснабжения ГО Евпатория общей протяженностью 272,53 пог. км; капитальный ремонт и реконструкция основных водоводов общей протяженностью 126,0 пог. км;

- строительство сетей водоснабжения на перспективных территориях (районы «Айсабай», «Ашик», «Гжель») общей протяженностью 38,76 км, в том числе: водоводов - 18,41 пог. км, уличных сетей водоснабжения - 20,35 пог. км;

- строительство сетей водоснабжения для обеспечения доступа к услугам централизованного водоснабжения новых потребителей территориальных районов "Спутник - 1", "Спутник - 2", снт. Сосновый Бор и снт. "Буревестник" общей протяженностью 26,25 пог. км, в том числе: водоводов - 7,89 пог. км, уличных сетей водоснабжения - 18,36 пог. км.

В соответствии с утвержденной Республиканской адресной инвестиционной программой и Планом капитального ремонта Республики Крым на 2019 - 2020 годы предусмотрено:

- реконструкция городских сетей водоснабжения г. Евпатория протяженностью 35,94 км, мероприятие запланировано на 2019 год, бюджет федеральный и бюджет РК;

- строительство водовода г. Евпатория протяженностью 11,13 км, мероприятие запланировано на 2019-2020, бюджет федеральный и бюджет РК;

- реконструкция городских сетей водоснабжения, 2 этап, г. Евпатория протяженностью 31,15 км, мероприятие запланировано на 2019-2020, бюджет федеральный и бюджет РК.

  - Система водоотведения городского округа

Городской округ Евпатория имеет централизованную систему водоотведения бытовых сточных вод. Система водоотведения эксплуатируется на территории: г. Евпатория, пгт. Заозерный, пгт. Мирный, пгт. Новоозерное.

Система канализации, в основном полная раздельная, предусмотрена для отвода производственных и хозяйственно – бытовых сточных вод.

Услугами водоотведения охвачено 88% населения.

Городской округ условно разделен на два бассейна канализования:

- водоотведение от г. Евпатория и пгт. Заоозерный осуществляется по двум бассейнам канализования на Мойнакскую канализационную насосную станцию, и далее по двум ниткам напорного трубопровода диаметром 800÷900 мм, протяженностью 3,0 пог. км сточные воды поступают на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Евпатория;

- водоотведение от пгт. Новоозерное и пгт. Мирный осуществляется по двум бассейнам канализования на главные канализационные насосные станции (ГКНС) пгт. Новоозерное и пгт. Мирный, и далее по напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» (КОС Донузлавского участка). Износ коллекторов от ГКНС «Мирный» и ГКНС «Новоозерное» до КОС Донузлавского участка составляет 100%.

Очистка сточных вод осуществляется на КОС г. Евпатория и КОС Донузлавского участка.

КОС г. Евпатория построены в 1975 г., в 2005 г. была выполнена их реконструкция. Проектная производительность – 63,0 тыс. м3/сут, фактическая – 26,3 тыс. м3/сут. Очищенные стоки транспортируются по самотечному сбросному железобетонному коллектору очищенных сбросных вод диаметром 1500 мм и длиной 1,476 км до берега Черного моря и по глубоководному железобетонному выпуску диаметром 1220 х 12 мм и длиной 0,95 пог. км сбрасываются в Черное море.

Оборудование КОС г. Евпатория морально и физически устарело, в связи с этим имеет место нестабильное обеспечение качества очистки сточных вод. По этой причине КОС г. Евпатория и сбросной трубопровод (суходольная и подводная части) нуждаются в реконструкции. На КОС г. Евпатории отсутствует глубокое удаление биогенов и обеззараживание очищенных сточных вод. Осадок сточных вод складируется на иловых площадках. Переработка илового осадка не ведется.

КОС Донузлавского участка построены в 1981 г., в 1996 г. была выполнена их реконструкция. Проектная производительность – 15,0 тыс. м3/сут, фактическая – 5,5 тыс. м3/сут. Очищенные стоки транспортируются по сбросному коллектору диаметром 500 мм и длиной 1,44 пог. км в озеро Донузлав Черного моря.

Оборудование КОС Донузлавского участка морально и физически устарело, в связи с этим имеет место нестабильное обеспечение качества очистки сточных вод. Отсутствует глубокое удаление биогенов и обеззараживание очищенных сточных вод. Осадок сточных вод складируется на иловых площадках.

В системе водоотведения эксплуатируются:

- сети водоотведения 200,0 пог. км канализационных сетей, в т.ч. главных коллекторов – 90,8 пог. км (в одну нитку), уличной канализационной сети – 69,0 пог. км, внутриквартальной и внутридворовой сети – 40,2 пог. км. Главные коллекторы полностью нуждаются в замене - 100% износ. Из общего количества уличных, а также внутриквартальных и внутридворовых сетей более 60% суммарной протяженности имеют износ свыше 90%;

- 13 КНС, в т.ч.: ГКНС «Морпорт» - проектная производительность 39,40 м3/сут. Насосное оборудование КНС имеет износ 3,5-5,5%, однако обладает низкой надежностью, наблюдается увеличение энергопотребления и затрат на техническое обслуживание. Запорно-регулирующая арматура устарела как морально, так и физически и не обеспечивает нормальную работу станций. Всасывающие трубопроводы на большинстве КНС находятся в изношенном состоянии и требуют замены. Имеющиеся механические решетки имеют 100% коррозионный износ и требуют замены.

В соответствии с утвержденной единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым на 2030 год охват населения услугой водоотведения по городскому округу Евпатория составит 100%. Система централизованного водоотведения будет развиваться на территории: г. Евпатория, пгт. Заозерный, пгт. Мирный, пгт. Новоозерное. Кроме того, в систему водоотведения ГО Евпатория (КОС г. Евпатория) принимаются сточные воды с. Уютное (Уютненское сельское поселение Сакского района), а также планируется принимать сточные воды с. Молочное и с. Витино (Молочненского сельского поселения Сакского района), Штормовое (Штормовское сельское поселение Сакского района).

Основные мероприятия в соответствии со схемой территориального планирования Республики Крым:

- реконструкция канализационных очистных сооружении г. Евпатория производительностью 63 тыс. м3/сут;

- реконструкция канализационных очистных сооружений Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" производительностью 5 тыс. м3/сут;

- реконструкция Евпаторийского главного коллектора от главной канализационной насосной станции до КОС г. Евпатория, 2 х 900 мм, протяженностью в однотрубном исчислении 3,0 пог. км;

- реконструкция напорного коллектора от главной канализационной насосной станции "Мирный" до канализационных очистных сооружений Донузлавского участка Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" диаметром 300 мм протяженностью 15,4 пог. км.

Кроме того, в соответствии с утвержденной единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым предусматривается:

- реконструкция КОС г. Евпатория помимо модернизации предусматривается увеличение производительности к 2020 г. (I очередь – 63,0 тыс. м3/сутки (к 2019 г.); II очередь – 17,0 тыс. м3/сутки (к 2020 г.) – при общей производительности 80 тыс. м3/сутки);

- капитальный ремонт Мойнакского самотечного канализационного коллектора от колодца №36 до Мойнакской КНС в г. Евпатория (объект учтен в Республиканской адресной инвестиционной программе);

- реконструкция глубоководного железобетонного выпуска в Черное море диаметром 1220 мм, длиной 950 м от канализационных очистных сооружений г. Евпатория (объект учтен в Республиканской адресной инвестиционной программе);

- реконструкция напорных канализационных коллекторов от ГКНС «Морпорт» г. Евпатория до КОС г. Евпатория протяженностью 12,3 пог. км;

- реконструкция напорного коллектора от ГКНС «Новоозерное» до КОС «Донузлав» диаметром 300 мм протяженностью 12,8 пог. км;

- реконструкция 200,0 пог. км канализационных сетей на территории городского округа;

- строительство сетей и сооружений для подключения к централизованной системе водоотведения (ранее не канализованных территорий) – 151,6 пог. км;

- строительство 5 новых КНС для подключения новых потребителей (КНС на территории района Исмаил - Бей; в районе с. Суворовское, на ул. Ялтинской микрорайона «Лимановка»; в пгт. Заозерное ГО Евпатория; в районе развилки автодорог пгт. Заозерное и с. Уютное; КНС для сбора сточных вод от перспективных районов застройки Айсабай, Гжель, Ашик и расширяемого массива «Спутник - 2»);

- выполнение мероприятий по повышению энергетической эффективности ГКНС и КНС.

В соответствии с Генеральным планом ГО Евпатория предусмотрено строительство канализационной насосной станции Крым-Арена.

Согласно утвержденной Республиканской адресной инвестиционной программе и Плану капитального ремонта Республики Крым на 2019 - 2020 годы предусмотрено:

- - Реконструкция изношенных сетей канализации протяженностью 30,3 пог. км при учете необходимости реконструкции глубоководного выпуска КОС г. Евпатория (мероприятие запланировано на 2019 г. финансирование из совокупных средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым);

- Строительство напорного коллектора протяженностью 7,6 пог. км вдоль озера Мойнаки. Проект "Золотое кольцо здоровья", г. Евпатория (мероприятие запланировано на 2019-2020 г., финансирование из совокупных средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым).

Система ливневой канализации городского округа

В настоящее время в городе существует большая проблема с организацией отведения дождевых вод, отсутствует единая сеть ливневой канализации с очистными сооружениями. Рассматриваемая территория частично охвачена комбинированной системой отвода поверхностных вод: закрытой локальной ливнесточной сетью в центральной части города и открытыми ливнеотводными лотками. В городе существуют значительные территории, которые совсем не имеют водостоков.

Протяжённость локальных участков ливневой канализации города составляет 5,35 пог. км, в том числе закрытая сеть 4,09 пог. км. Это 21 отдельный локальный участок с выпуском без предварительной очистки дождевых стоков в Чёрное море, озеро Майнакское и озеро Сасык-Сиваш. Существует 7 выпусков неочищенных стоков в море, 3 выпуска в лиман оз. Сасык-Сиваш и 4 выпуска в районе оз. Майнакского, что приводит к их загрязнению и опреснению озёр.

Закрытая ливневая канализация представлена отдельными локальными участками по улицам:

- Перовской, Средней, Эскадронной, Перекопской (закрытый лоток и ж/б труба диаметром 1500 мм) выпуск в оз. Сасык - Сиваш;

- Дубинина, пер. Голикова, ул. Революции, Демышева (закрытый лоток) выпуск в Чёрное море;

- Коробкова, Колхозная, Пионерская, пр. Ленина, Театральная и Фестивальная площади, ул. Чернышевского (ж/б труба диаметр 1000 мм, 1500 мм, лоток) выпуск в Чёрное море;

- Фрунзе, Кирова, Дувановского, Горького (закрытыми лотками) выпуск в Чёрное море;

- Караева, Революции (ж/б труба диаметр 400 мм) выпуск в Чёрное море.

- Открытые лотки частично отводят ливневые воды с улиц:

- 60 лет ВЛКСМ, Интернациональной, Полупанова с выпуском стоков в направлении озера Майнакское;

- пр. Победы (в районе тур гостиницы), выпуск в открытый грунт;

- пр. Ленина на ул. Поповича, выпуск по рельефу;

- 51 Армии (по территории хладокомбината), выпуск в грунт;

- Симферопольская, выпуск в оз. Сасык - Сиваш.

Существующая дождевая канализация находится в неудовлетворительном состоянии, пропускная способность некоторых коллекторов не обеспечивает должное транспортирование дождевых вод. Коллекторы забиты песком, бытовым и строительным мусором, сметом с дорог, очищение их очень трудоёмкое. Большинство открытых канав заилены и утратили начальную пропускную способность. Отдельные участки дождевой канализации требует капитального ремонта и прочистки. Во время ливневых дождей канализация не справляется с отведением потока воды, в результате затапливаются жилые дома на ул. Коробкова, Дубинина, Рыбацкой, Героев десанта, Интернациональной. Затрудняется движение автотранспорта, заливаются трамвайные пути по ул. Полупанова, 60 лет ВЛКСМ, Чапаева, пр. Ленина. На перекрёстке ул. Гоголя, набережной им. Горького. Ливневая канализация не справляется с пропуском потока дождевых вод, так выход лотка в море засыпан песком, что препятствует сбросу воды.

Сброс в водоёмы неочищенных стоков дождевой канализации и неорганизованного стока поверхностных вод с застроенных территорий, улиц и проездов приводит к их загрязнению вредными веществами от оседания выбросов промышленных предприятий, утечек топливо-смазочных материалов, вымывания веществ разрушений дорожного покрытия.

В соответствии с генеральным планом ГО Евпатория организация и отведение поверхностных вод с проектируемой территории планируется осуществить комбинированным методом: поверхностным способом и закрытой системой ливневой канализации. Поверхностный сток лотками и водоотводными канавами отводится через дождеприемные колодцы в закрытую систему ливневой канализации и далее через регулирующие ёмкости подаётся на очистные сооружения. После очистки на очистных сооружениях условно чистые стоки сбрасываются в водоёмы, а в Чёрное море сбрасываются посредством глубоководных выпусков.

Для организации нормативного отвода поверхностных вод в городе с учётом площадок предлагаемых под освоение предусматривается:

- строительство 67 пог. км ливневой канализации;

- строительство 9 насосных станций;

- строительство 2 комплекса очистных сооружений;

- строительство 1 глубоководный выпуск.

  - Санитарная очистка

Строительство на рассматриваемой территории современных жилых районов и развитие инфраструктуры, потребует проведения комплекса мероприятий по мелиорации и рекультивации почв в целях снижения их экологической опасности для человека. Почвы могут быть загрязнены химическими веществами, возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний вследствие:

- нарушения правил внесения и хранения минеральных и органических удобрений, пестицидов;

- образования промышленных и бытовых отходов, различных видов необезвреженных сточных вод и их осадков, которые применяются как удобрение;

- наличия на поверхности почв ксенобиотиков из выбросов в атмосферный воздух промышленных предприятий и автотранспортных средств;

- хранения или постоянного захоронения бытовых и промышленных отходов;

- нарушения правил добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых, природного газа и разливания горюче-смазочных материалов.

Несанкционированное размещение отходов на территории городского округа Евпатория осуществляют физические лица, предприятия и организации всех форм собственности. Основными несанкционированными местами размещения отходов являются овраги вдоль магистральных трасс, окраины города. Решением проблемы сохранения почвенного покрова является создание усовершенствованной системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов, производственных отходов.

По заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым разработана Генеральная схема санитарной очистки территории Республики Крым, утверждённая постановлением Совета министров Республики Крым от 24.07.2015 № 431.

В Генеральной схеме санитарной очистки территории Республики Крым определён состав логистической зоны (кластера) № 3-1, в который входят городской округ Евпатория и городской округ Саки.

Во исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» утверждённой Правительством Российской Федерации от 11.08.2014г №790 существующий полигон ТБО, расположенный в городском округе Саки, подлежит выводу из эксплуатации и последующей рекультивации.

Общее количество твёрдых коммунальных отходов, образуемых на территории кластера составляет 672519 куб. м. Определён следующий удельный объем накопления ТКО на 1 человека по городскому округу Евпатория – 2,55 куб. м/год.

Существующий полигон ТБО «Евпатория» подлежит реконструкции и модернизации с последующей дозагрузкой, а также планируется строительство мусоросортировочного комплекса производительностью 150000 т/год.
Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» для мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год (объекты I класса опасности) устанавливается ориентировочный размер санитарно-защитной зоны – 1000 м, для полигонов твёрдых бытовых отходов, участков компостирования твёрдых бытовых отходов – 500 метров.

## Сведения о тарифах на коммунальные услуги

В соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",  от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении",  от 31 марта 1999 г. №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"  - установление и регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения не является полномочиями муниципального образования. Формирование тарифов  на энергоносители (электроэнергия и природный газ) выполняется на федеральном уровне, а в сфере водоснабжения и водоотведения,  теплоснабжения - осуществляется на региональном уровне.

«Положением об особенностях применения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 марта 2020 г.», утвержденным постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. №1320 (в ред. от 13 марта 2018 г.) не предусмотрено в данном вопросе каких-либо исключений.

В качестве исполнительного органа государственной власти Республики Крым, уполномоченного осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Республики Крым, а также контроль за их применением в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым - определен Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым.  Делегирование полномочий в данных вопросам местным органам исполнительной власти законодательством Республики Крым не предусмотрено.

В настоящее время тарифы в Республике Крым являются дотационными и не влияют на формирование инвестиционных бюджетов.

Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение определен в разработанном Министерством регионального развития РФ документе «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 гг. определен по 3-м вариантам / сценариям формирования и динамики показателей ценообразования.

### 1.7.1. Прогнозные цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. параметры инфляции, динамика цен производителей

Цены и тарифы на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу должны обеспечивать условия для воспроизводства ресурсов в данной сфере с учетом потребностей экономики и стимулировать ресурсосбережение у потребителей. При этом, учитывая необходимость ограничения роста цен и тарифов на газ и электроэнергию для обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции и недопущения значительного усиления инфляционного давления, модели цено- и тарифообразования должны создавать мотивацию для оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности инфраструктурных компаний.

Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, включая монопольные сферы их деятельности, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования.

1. Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

2. Установить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать привлечение заемных средств инвесторов.

3. Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

4. Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и довести их до уровня развитых стран.

5. Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций, обеспечив при этом объективную оценку капитала.

Ключевым параметром ценовой (тарифной) политики является динамика внутренних цен на газ. Правительством Российской Федерации одобрены подходы к установлению оптовых цен на газ, направленные на постепенное приближение внутренних цен к равнодоходным ценам поставок газа на экспорт.

Рост цен на газ для большинства отечественных потребителей транслируется через рост цен на электроэнергию (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также крупным потребителем энергоносителей является коммунальное хозяйство, через тарифы которого рост цен на газ транслируется в инфляцию.

Уровень внутренних цен на электроэнергию с учетом состояния российской энергетики и необходимости обновления фондов является основным ограничением для роста внутренних цен на газ. Разница между внутренними ценами и ценами на электроэнергию для потребителей (кроме населения) в развитых странах на порядок меньше, чем на газ. Так, средние цены на электроэнергию для данных потребителей в России за 2012 год были всего лишь на 35% ниже, чем в Европе, и превысили цены для промышленности в США. С учетом прогнозируемого роста цен на электроэнергию, обусловленного ростом цен на топливо, ввода новых мощностей и сетевых объектов, отставание внутренних цен на электроэнергию от европейских имеет тенденцию к сокращению до минимума, и будут выше цен для промышленности в США, что станет серьезным вызовом для конкурентоспособности российской экономики.

Газовая составляющая в конечной цене на электроэнергию составлять не менее трети и также имеет тенденцию к расту, учитывая увеличение объемов мощностей газовых ТЭС в прогнозный период. Исходя из этого, в прогнозный период целесообразно перейти к модифицированному "правилу равнодоходности", которое обеспечивает сохранение конкурентных преимуществ на энергоносители для отечественных потребителей. В качестве базовой цены на природный газ, от которой рассчитывается цена равнодоходности на внутреннем рынке на текущий период, целесообразно рассматривать цену по экспортным контрактам ОАО "Газпром" (с учетом экспортной пошлины и транспортных затрат), к которой будет применяться дисконт, позволяющий учитывать цены на других рынках газа (в том числе США).

Переход внутреннего ценообразования газа на принцип равнодоходности с поставками в Европу рассматривается как важный стимулирующий инструмент энергосбережения, выравнивание условий межтопливной конкуренции и повышение стимулов для газовых компаний работы на внутреннем рынке. В соответствии с принятым среднесрочным прогнозом для приближения к ценам равнодоходности индексация цены ежегодно должна составлять около 15 процентов. Это приведет к росту цен газ и электроэнергию за несколько лет в 1,4 - 1,5 раза. В электро- и газоемких отраслях рост издержек за счет этого фактора приводит к снижению рентабельности продаж на 5 - 10 п. пунктов.

В консервативном сценарии рост цен будет регулироваться с плавно понижающимся темпом до установленной отметки, после чего динамика будет ориентирована на европейскую с поправкой на курс доллара США. Цены на газ (в постоянных долларах 2010 года) в 2020 году выйдут на уровень 135 - 137 долларов США, в 2030 году - 160 - 165 долларов США. За период до 2030 г. среднегодовой рост цен на газ составит 5,8% и будет превышать инфляцию на 1,9 п. п. в год.

### Рост цен на товары (услуги) инфраструктурных компаний для потребителей (кроме населения),

### в 2016 - 2030 гг. (по вариантам прогноза)

|  | Вариант | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2016 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост оптовых цен на газ, в % за период | 1 | 151 | 136 | 113 | 232 |
|  | 2 | 130 | 129 | 110 | 184 |
|  | 3 | 110 | 121 | 123 | 164 |
| оптовая цена на газ (долл. США за тыс. куб. м) на конец периода | 1 | 166 | 198 | 241 |  |
|  | 2, 3 | 146 | 173 | 210 |  |
| в долл. США 2010 года | 1 | 136 | 147 | 162 |  |
|  | 2, 3 | 119 | 129 | 142 |  |
| Рост цен на электроэнергию, в % за период | 1 | 139 | 126 | 103 | 180 |
|  | 2 | 133 | 119 | 100 | 158 |
|  | 3 | 112 | 112 | 112 | 141 |
| цена на электроэнергию (центов США за кВт-ч), на конец периода | 1 | 11,4 | 12,6 | 13,9 |  |
|  | 2 | 10,7 | 12,0 | 13,6 |  |
|  | 3 | 11,1 | 12,2 | 13,5 |  |
| в ценах 2010 года | 1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |  |
|  | 2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |  |
|  | 3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |
| Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры грузового железнодорожного транспорта, % | 1 | 131 | 130 | 123 | 209 |
|  | 2 | 129 | 123 | 111 | 176 |
|  | 3 | 130 | 127 | 120 | 199 |

Цены на электроэнергию в данном варианте будут ограничиваться с минимально приемлемым для российских потребителей отставанием от европейских цен - примерно на 13 - 16%, а динамика цен будет ориентирована на европейскую. Рост цен будет существенно ниже, чем в предшествующие годы, что потребует от энергетиков для обеспечения финансирования новых объектов жесткой экономии топлива, повышения эффективности отрасли и сокращения издержек, а также закрытия неэффективных избыточных мощностей и пересмотра инвестиционных программ на период прогноза с учетом потребностей экономики.

Для потребителей (кроме населения) в целом за период 2019 - 2030 гг. среднегодовой рост цен составит 4% и будет незначительно превышать инфляцию - на 0,2 п. п. в год. Вместе с тем в первый период – до  2020 гг. прирост цен будет оставаться высоким - 6,8% в среднем за год и выше инфляции на 1,8 п. п., что станет серьезным вызовом для энергоемких потребителей, прежде всего, ориентированных на экспорт в условиях консервативной динамики мировых и внутренних цен. Рост цен замедлится, начиная с 2021 года, до 2,6% в среднем за период до 2030 года и будет ниже инфляции на 0,6 - 0,7 п. пункта.

### Динамика цен на газ и электроэнергию до 2030 года

по вариантам (прирост цен в % к предыдущему году)

Вариант 2                                                       Вариант 1

В инновационном и форсированном сценариях предполагается, что внутренние цены на газ будут ниже, чем в консервативном сценарии - примерно на 30% ниже цен равнодоходности поставок в Европу. В этих сценариях динамика цены на газ с 2017 года переориентирована на европейскую с поправкой на курс доллара США. Внутренняя прогнозная оптовая цена на газ (в постоянных долларах США 2010 года) в 2020 году будет соответствовать 119 долларам США, в 2030 году - 142 долларам США. Эти условия обеспечат среднегодовой рост цен на газ для потребителей (кроме населения) за период 2016 - 2030 гг. в инновационном сценарии на 4,2% в год, который будет незначительно превышать среднегодовую инфляцию незначительно - в среднем на 0,4 п. п., а в форсированном сценарии на 3,3% в год (ниже за счет динамики курса), что на 0,3 п. п. ниже среднего уровня инфляции.

Реализация сценариев с более умеренными ценами на газ обеспечивает возможность установления более низкого уровня цен в электроэнергетике для потребителей (кроме населения) - примерно на 16 … 19% ниже европейских, что обеспечит российской экономике большие конкурентные ценовые преимущества по сравнению с консервативным сценарием. При этом среднегодовой рост цен в целом за период 2019 - 2030 гг. в инновационном сценарии составит 3,1%, что будет ниже среднегодовой инфляции на 0,6 п. п., а в форсированном сценарии цены будут расти на 2,3% в год - ниже инфляции на 1,3 п. пункта.

Тарифы для населения в долгосрочной перспективе будут расти с некоторым опережением относительно других категорий потребителей с целью сокращения перекрестного субсидирования, при этом не оказывая существенного влияния на инфляцию. Оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения сравняются с ценами для прочих потребителей в инновационном и форсированном сценариях в  2019 г., в консервативном сценарии - в 2020 году.

На розничном рынке цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения выйдут на европейские соотношения с прочими потребителями примерно к 2021 году в инновационном и форсированном сценариях, к 2023 году - в консервативном сценарии. При этом в инновационном и форсированном сценариях при более умеренной ценовой динамике рост цен для населения и прочих потребителей будет ниже, чем в консервативном. Во всех вариантах тарифы для населения будут дифференцированы в рамках социальной нормы потребления и сверх такой нормы.

Повышение тарифов на тепловую энергию также будет ограничиваться, учитывая его существенное влияние на рост тарифов на услуги организаций ЖКХ для населения (свыше 50% в корзине коммунальных услуг), за счет чего инфляция в России остается выше, чем в других странах.

Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период определялся с учетом: поэтапного перехода теплоснабжающих организаций на регулирование цен методом доходности на инвестируемый капитал (RAB-регулирование); стимулирования производства тепловой энергии мощностями, работающими в режиме комбинированной выработки и сокращения производства тепла низкоэффективными самостоятельными котельными; перераспределения расходов топлива между производством электрической и тепловой энергии, а также снижения объема перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией. Также предполагается, что в прогнозный период в организациях теплоснабжения существенно вырастет производительность труда и сократятся потери тепла при передаче теплосетями по мере их обновления, произойдет оптимизация издержек.

### Динамика цен на газ (оптовые цены) и электроэнергию

для потребителей, кроме населения по вариантам

(относительно 2015 г. = 1,0  раз)

Вместе с тем рост тарифов на теплоэнергию во всех сценариях будет превышать инфляцию за счет роста цен на энергоносители и повышения оплаты труда (из-за ее значительного отставания от других сфер деятельности экономики), потребности в инвестициях, а также вследствие сокращения объемов полезного отпуска по мере расширения оплаты за услуги по показаниям приборов учета.

### Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов

### на услуги организаций ЖКХ в 2019- 2030 гг. (по вариантам)

|  | Вариант | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2016 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года - оптовых цен, далее - включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2020) | 201 | 166 | 113 | 377 |
|  | 2 (2019) | 201 | 136 | 110 | 301 |
|  | 3 (2018) | 176 | 124 | 123 | 268 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 | 179 | 164 | 136 | 401 |
|  | 2 | 179 | 154 | 128 | 352 |
|  | 3 | 179 | 154 | 114 | 313 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (раз) | 1 | 0,99 | 1,3 | 1,7 |  |
|  | 2 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |  |
|  | 3 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 | 140 | 130 | 115 | 209 |
|  | 2 | 134 | 127 | 115 | 195 |
|  | 3 | 131 | 126 | 117 | 193 |
| Справочно: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 | 149 | 137 | 119 | 243 |
|  | 2 | 147 | 132 | 119 | 231 |
|  | 3 | 143 | 131 | 120 | 223 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 127 | 121 | 114 | 176 |
|  | 2 | 127 | 120 | 114 | 174 |
|  | 3 | 124 | 119 | 116 | 171 |

<1> Без учета оплаты за сверхнормативное потребление.

Учитывая это, для ограничения роста тарифов следует оптимизировать механизмы установления регулируемых тарифов путем перехода на долгосрочное тарифообразование методами долгосрочной индексации и доходности инвестированного капитала с использованием относительной меры эффективности (бенчмаркинга) подконтрольных операционных расходов регулируемой организации, обеспечить контроль за проведением процедур закупки топливно-энергетических ресурсов и ценообразованием на поставляемые локальными монополиями нерегулируемые виды топлива (уголь, мазут) и других материальных ресурсов со стороны органов антимонопольного регулирования.

Аналогичная практика должна быть распространена на сферу водоснабжения и водоотведения.

### Врезка 4. Риски опережающего роста коммунальных тарифов

В целях стимулирования регионов к реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию теплового хозяйства и водоснабжения, сформирована новая нормативно-правовая база. Она включает в себя Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "О теплоснабжении" и от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", разрешающие устанавливать органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) тарифы выше установленного ФСТ России предельного максимального уровня для возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ.

Вместе с тем в условиях слабой конкуренции в этих секторах, общей отсталости коммунальной инфраструктуры и высокого износа объектов теплоснабжения и убыточности производства тепла (котельными), отставания в разработке муниципальных схем теплоснабжения, практики установления тарифов на затратной основе существует риск роста тарифов, значительно превышающего прогноз в среднесрочной перспективе до 2020 года исходя из необходимого объема инвестиций для модернизации теплоэнергетики.

Потребность в инвестициях для сокращения износа существующих объектов до нормативного оценивается 1,5 трлн. рублей в ценах 2013 года. По оценкам, компенсировать ее возможно при проектируемых ограничениях роста тарифов только при переходе от модели "затраты +" на долгосрочное регулирование.

Динамика стоимости оплаты услуг грузового железнодорожного транспорта влияет на развитие экономики, хотя ее влияние на инфляцию менее значимо, чем динамика цен на энергоносители.

Сдерживающее влияние на рост оплаты стоимости перевозки грузов окажет государственное регулирование инфраструктурной составляющей тарифа. При этом основной задачей государственного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки является соблюдение баланса между обеспечением конкурентоспособности российской экономики и развитием инфраструктуры железнодорожного транспорта.

В долгосрочной перспективе рост регулируемых тарифов по рассматриваемым вариантам будет приближен к инфляции в связи с высокой долей транспортной составляющей в конечных ценах с целью недопущения снижения конкурентоспособности отечественных товаров.

Для обеспечения безубыточной деятельности ОАО "РЖД" необходимо продолжить работу по оптимизации операционных и инвестиционных затрат, в том числе путем применения типовых расценок на объекты капитального строительства, методов технологического аудита при анализе инвестиционных проектов, а для финансирования инвестиционных проектов - привлекать заемные средства, ликвидировать перекрестное субсидирование убыточных видов деятельности (например пассажирских перевозок) за счет грузовых тарифов.

Убытки от регулируемых государством пассажирских перевозок в дальнем следовании будут сокращаться за счет опережающей индексации пассажирских перевозок, при этом в среднесрочной перспективе потребуется сохранение практики субсидирования потерь в доходах от государственного регулирования пассажирских перевозок в дальнем следовании. В части формирования тарифов в пригородном сообщении существенное влияние окажет реализация концепции развития пригородных пассажирских перевозок, в том числе в части решения вопросов о сохранении в долгосрочной перспективе практики финансирования услуг инфраструктуры при этих перевозках за счет бюджетных средств, а также покрытия в полном объеме выпадающих доходов пригородных пассажирских компаний за счет средств региональных бюджетов.

1.7.2. Инфляция

Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах примерно до 2022 - 2023 годов.

Этот эффект будет связан с несколькими основными факторами: ожидаемым ослаблением обменного курса рубля; ожидаемым ростом мировых цен на зерно и продовольствие опережающим ростом тарифов - на услуги инфраструктурных компаний для населения в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования, а также опережающим ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ <1> по мере высокого износа коммуникаций и необходимости покрытия инвестиционных затрат, доведения их до самоокупаемости. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние общее повышение заработной платы и доходов населения, поддерживающее рост платежеспособного спроса населения.

--------------------------------

<1> Доля расходов населения на услуги организаций ЖКХ в последние годы увеличивается вследствие опережающего роста тарифов, в том числе - регулируемых на местах, а также - роста оплаты услуг.

При этом фактический уровень возмещения населением более чем на 15% ниже затрат на услуги. В 2011 году она составляла около 9,5%, к 2020 году может превысить 10 - 11%, практически приблизившись к европейским странам.

В последующий период темпы инфляции приблизятся к уровню развитых стран на фоне укрепления курса рубля, постепенного ослабления роста мировых цен на продовольствие. При этом постепенно будет снижаться влияние динамики мировых цен на продовольственное сырье на российскую потребительскую инфляцию по мере роста доли добавленной стоимости в ценах на продовольственные товары, увеличения доли непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, развития рынка услуг, реформирования и повышения эффективности ЖКХ по мере обновления основных фондов.

#### Прогнозы нфляции и роста тарифов на услуги ЖКХ на период до 2030г.

(2015 год = 1)

2 вариант                                   1 вариант

Инфляция по инновационному сценарию в период с 2019 по 2022 год будет оставаться на уровне 4,7% в среднем за год к предыдущему году за период вследствие ослабления курса рубля и за счет высокого роста тарифов на услуги ЖКХ.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги прогнозируется в размере 7,6 - 7,8%, на прочие услуги - 4,6 - 4,8%. Рост цен и тарифов на услуги снизится до 5,5 - 5,8%, рост цен на товары замедлится незначительно - 4,2 - 4,4% в среднем за год.

В период 2023 - 2030 гг. инфляция снизится до 2,9% в год в среднем за период, на что, прежде всего, повлияет прогнозируемое укрепление обменного курса рубля. Рост цен на товары замедлится до 2,3 - 2,5% в среднем за год, что соответствует параметрам роста цен в развитых странах.

#### Прогноз инфляции

(прирост цен в %, в среднем за год)

| Категория показателей | Вариант | 2016 - 2030 гг. | 2016 – 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 |
|  | 3 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 3,6 |
| Товары | 1 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
|  | 2 | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
|  | 3 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
| продовольственные | 1 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
|  | 2 | 5,4 | 3,4 | 2 | 3,6 |
|  | 3 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 |
| непродовольственные | 1 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2 | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
|  | 3 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| Услуги, в том числе: | 1 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 4,7 |
|  | 2 | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 |
|  | 3 | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 5,6 |
| услуги организаций ЖКХ | 1 | 8,3 | 6,5 | 3,6 | 6,1 |
|  | 2 | 8,1 | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
|  | 3 | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 5,5 |
| прочие услуги | 1 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 4 |
|  | 2 | 4,8 | 4,3 | 4 | 4,4 |
|  | 3 | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| Справочно: Обменный курс | 1 | 4,0 | 2,4 | -1,2 | 1,7 |
|  | 2 | 4,1 | 1,6 | -1,7 | 1,3 |
|  | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,6 |
|  | 2 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
|  | 3 | 6,6 | 5,9 | 4,3 | 5,6 |

#### Прогноз инфляции

(прирост цен в %, в среднем за год)

| Категория показателей | Вариант | 2016 - 2030 гг. | 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 |
|  | 3 | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 3,6 |
| Товары | 1 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
|  | 2 | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
|  | 3 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
| продовольственные | 1 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
|  | 2 | 5,4 | 3,4 | 2 | 3,6 |
|  | 3 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 |
| непродовольственные | 1 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2 | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
|  | 3 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| Услуги, в том числе: | 1 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 4,7 |
|  | 2 | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 |
|  | 3 | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 5,6 |
| услуги организаций ЖКХ | 1 | 8,3 | 6,5 | 3,6 | 6,1 |
|  | 2 | 8,1 | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
|  | 3 | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 5,5 |
| прочие услуги | 1 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 4 |
|  | 2 | 4,8 | 4,3 | 4 | 4,4 |
|  | 3 | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| Справочно: Обменный курс | 1 | 4,0 | 2,4 | -1,2 | 1,7 |
|  | 2 | 4,1 | 1,6 | -1,7 | 1,3 |
|  | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,6 |
|  | 2 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
|  | 3 | 6,6 | 5,9 | 4,3 | 5,6 |

Инфляция в форсированном сценарии в период с 2019 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 6,9 - 7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте.

В период 2023 - 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1 - 4,3%) будет чуть выше из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный сценарий.

В условиях консервативного сценария в период с 2019 по 2022 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.

За период 2023 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте, за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

Динамика цен производителей в промышленности во всех вариантах в прогнозный период в основном будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен с учетом обменного курса рубля.

В инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы, основное влияние на динамику цен будет оказывать спрос покупателей, особенно в видах деятельности, производящих неторгуемые товары (работы) при низкой конкуренции импорта.

В капитальном строительстве рост цен будет замедляться на фоне снижения инфляции. На снижении стоимости также будет сказываться укрепление рубля и увеличение доли машин и оборудования в объемах инвестиций.

В консервативном сценарии дефлятор в промышленности будет выше инфляции из-за более высокого роста цен в энергетическом секторе, а также из-за более слабого рубля, чем в инновационном и форсированном вариантах. При этом дефлятор капитальных вложений будет несколько отставать от инфляции (примерно на 0,2 п. п. в среднем за год) на фоне более низкого инвестиционного спроса.

В инновационном сценарии дефлятор инвестиций в целом за период соответствует динамике потребительских цен, а в форсированном на 0,5 п. п. в год превышает инфляцию. Дефлятор промышленного производства в этих сценариях будет ниже инфляции на фоне более крепкого рубля и умеренной динамики цен в энергетическом комплексе.

В целях стимулирования регионов к реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию теплового хозяйства и водоснабжения, сформирована нормативно-правовая база. Она базируется на положениях Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", разрешающих устанавливать органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) выше установленного ФСТ России предельного максимального уровня для возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ.

Тарифы на коммунальные услуги для населения, установленные Государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, действующие с 01.01.2019 г. в городском округе Евпатория приведены в таблице № 1.7-1.

Таблица 1.7-1 - Тарифы на коммунальные услуги для населения,

действующие с 01.01.2019 г. в городском округе Евпатория

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тарифы для населения (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водо-снабжение | Водо-отведение | Газоснабжение | Тепло-снабжение (одно-ставочный тариф за 1 Гкал) | Электроснабжение | ТКО |
|  |  |  |  |  |  | Одно-ставочный тариф | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Предель-ный тариф (руб/куб.м) | Предель-ный тариф (руб/т) |
|  |  |  |  | Природный (за 1000 куб. м до 3500 куб. м) | Сжиженный за 1 кг (с доставкой) |  |  | Дневная зона за 1 кВтч | Ночная зона за 1 кВтч | Пиковая зона | Полу-пиковая зона | Ночная зона |  |  |
| 1 | г. Евпатория | 31,55 | 30,71 | 40,75 | 40,75 | 2616,78 | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | 383,83 | 2558,89 |
| 2 | пгт Заозерное | 31,55 | 30,71 | 40,75 | 40,75 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | пгт Мирный | 31,55 | 30,71 | 40,75 | 40,75 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | пгт Новоозерное | 31,55 | 30,71 | 40,75 | 40,75 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

# Риски и меры по их нейтрализации и снижения негативного влияния на реализацию Программы

Для успешной реализации Программы необходимо прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков:

  - Финансово-экономические риски - отсутствие финансирования или неполное финансирование Программы.

Наиболее значимым финансово-экономическим риском является недофинансирование Программы, связанные со следующими факторами:

- недополучение плановых доходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;

- увеличение индекса инфляции от заложенных прогнозных показателей, существенный рост цен на сырье и материалы;

- отсутствие возможности покрытия дефицита бюджета проектов из иных источников финансирования.

Минимизация последствий и снижение вероятности наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- постоянный мониторинг хода выполнения работ в соответствии с Планом реализации мероприятий Программы;

- оперативная корректировка Программы в соответствии с фактическим и планируемым на перспективу уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы;

- cоставление ежемесячного графика финансирования и контроль за использованием средств при реализации мероприятий Программы.

  - Организационные / управленческие риски:

- недостаточная проработка организационно-технической и тендерной документации при подготовке контрактов на проведение инженерных изысканий, на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации;

- отсутствие профильных специалистов управленческого звена для организации квалифицированного контроля за ходом работ на всех этапах их выполнения;

- несогласованность и отсутствие должной координации действий участников реализации Программы;

- техническое отставание от запланированных сроков реализации мероприятий.

Минимизация последствий и снижение влияния управленческих рисков обеспечивается путем эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, организации контроля за координацией действий участников Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения работ.

  - Институциональные риски - неприятие или несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий Программы.

Правовые риски связаны с возможным изменением федерального, регионального законодательства, недостаточной оперативностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Как следствие, это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений администрации города Евпатории к обсуждению и согласованию состава и содержания мероприятий, принимаемых для реализации Программы.

  - Социальные риски, связанные с неприятием населением, профессиональной общественностью, общественными организациями целей и мероприятий Программы.

Снижение возможного негативного влияния социальных рисков обеспечивается посредством гласности проводимых мероприятий и разъяснительной работой среди населения.

# Предложения по управлению инвестиционными проектами

В целях обеспечения эффективного управления в сфере инвестиционной деятельности н обеспечения реализации мероприятий Программы предлагается реализовать разработанный регламент.

Регламент управления в сфере инвестиционной деятельности определяет порядок взаимодействия органов исполнительной власти - администрации города Евпатории при инициировании, планировании и реализации проектов.

Процесс управления проектами состоит из следующих процессов:

- инициирование проекта;

- планирование проекта;

- исполнение проекта;

- управление изменениями проекта;

- контроль проекта;

- завершение проекта.

Применение системы управления проектами в органе исполнительной власти городского округа направлено на решение задач:

- оперативности действий органов исполнительной власти городского округа, сокращению сроков получения Инициатором необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта;

- повышения эффективности и отдачи от использования бюджетных средств;

- снижения административных барьеров за счет обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в органах исполнительной власти городского округа;

- минимизации сроков организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта;

- комплексного рассмотрения проектов на заседании организационной группы;

- увеличения результативности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом исполнительной власти городского округа, за счет использования единых подходов проектного управления;

- оптимизации процесса контроля и формированию центров ответственности.

Для обеспечения деятельности по управлению проектами создаются -рабочие группы, которые будут осуществлять планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в органе исполнительной власти городского округа.

На организационно-рабочие группы возлагаются следующие функции:

- подготовка регламентов по реализации проектов;

- планирование мероприятий проекта;

- координация, контроль, мониторинг реализации проектов, в том числе инвестиционных;

- методическая поддержка инвестиционной деятельности;

- администрирование и повышение показателей инвестиционной привлекательности проектов;

- подготовка отчетности и информирование главы администрации города Евпатории о результатах реализации проекта.

Рабочие группы создаются для реализации отдельного проекта протокольным решением руководства администрации города Евпатории.

Руководителем рабочей группы назначается уполномоченное должностное лицо основного профильного департамента исполнительной власти городского округа.  В состав рабочей группы включаются в зависимости от характеристик и содержания проекта - представители иных органов исполнительной власти администрации города Евпатории, ведомственных и отраслевых учреждений.

В деятельности рабочей группы могут принимать участие представители территориальных органов федеральных ведомств, представители внутригородских муниципальных образований, представители бизнес-сообщества (по согласованию).

Для эффективной деятельности рабочей группы за каждым участником закрепляются отдельные направления деятельности (функциональные обязанности).

Деятельность участника рабочей группы осуществляется без отрыва от основных служебных обязанностей.

3.1. Инициирование проекта

В качестве Инициатора проекта выступает руководитель профильного департамента, являющегося ответственным за реализацию мероприятий Программы.

На стадии инициирования проекта руководство администрации города назначает куратора проекта, руководителя проекта, определяет состав группы и утверждает подготовленный паспорт проекта.

Дополнительным основанием для подготовки предложения о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта могут являться нормативные и (или) ненормативные правовые акты, поручения, содержащие указание на необходимость реализации комплекса мероприятий органами исполнительной власти городского округа, наличие задачи или проблемы, решению которых будет способствовать реализация комплекса мероприятий, предлагаемого Инициатором проекта.

Предложение о реализации комплекса мероприятий в качестве проекта оформляется в виде резюме проекта, направляемой Инициатором проекта руководству администрации города Евпатории.

После изучения резюме проекта руководство администрации города Евпатории инициирует рассмотрение проекта на рабочем совещании с приглашением Инициатора для презентации проекта.

Подготовка паспорта проекта осуществляется руководителем проекта. 
Руководитель проекта согласует разработанный паспорт проекта с:

- куратором проекта;

- Инициатором проекта;

- участниками проекта, вовлеченными в его реализацию.

#### 3.2.  Планирование проекта

Планирование проекта осуществляется руководителем проекта и привлеченными им участниками проекта путем детализации утвержденного плана контрольных событий проекта, определения контрольных точек и взаимосвязи с другими проектами, составления сетевого плана-графика.

На этапе планирования проекта проводится его разбивка на отдельные блоки работ и выделение мероприятий и контрольных событий в разрезах:

- этапы проекта;

- календарные отчетные периоды (неделя, месяц, квартал, год).

Сетевой план-график реализации проекта согласуется с:

- куратором проекта;

- Инициатором проекта;

- руководителями реализации отдельных блоков мероприятий комплексных проектов и другими участниками проекта, вовлеченными в его реализацию.

Согласованный план-график проекта утверждается председателем Проектного офиса.

#### 3.3. Исполнение проекта

Исполнение проекта осуществляется участниками проекта в соответствии с утвержденными паспортом проекта и планом-графиком реализации проекта.

Участники проекта реализуют запланированные мероприятия посредством достижения регламентированных контрольных событий, при этом своевременно информируют о возникающих проблемах и рисках посредством промежуточных отчетов о ходе реализации проекта.

При необходимости участники проекта подготавливают запросы и предложения на внесение изменений в проект.

Руководители блоков мероприятий в рамках выделенных секторов ответственности обеспечивают своевременность и качество реализации мероприятий и достижения контрольных событий. Руководитель проекта осуществляет общее управление проектом.

#### 3.4. Управление изменениями проекта

Участник проекта имеет право предложить руководителю проекта внести формализованный запрос на изменение в паспорт проекта, план контрольных событий проекта, состав рабочей группы по реализации проекта, сетевой план-график проекта.

Руководитель проекта проводит анализ предложенных изменений, обсуждение их с куратором проекта.

Пересмотр и внесение изменений в паспорт проекта, план контрольных событий проекта, состав рабочей группы по реализации проекта, сетевой план-график проекта осуществляются на рабочем совещании, организуемым руководством администрации города Евпатории.

#### 3.5. Контроль проекта

Не позднее 3 (трех) рабочих дней после издания документа об утверждении сетевого план-графика проекта руководитель проекта совместно с куратором проекта организуют совещание со всеми участниками проекта, на котором проводят первичный инструктаж по ведению периодической отчетности по проекту, фиксируют отчетные периоды (не реже 1 раза в месяц) и формы отчетности.

Датой предоставления отчета является последний рабочий день отчетного периода (неделя, месяц). По запросу руководства администрации города Евпатории, куратора проекта допускается подготовка отчета на произвольную дату по запросу.

В день предоставления отчета в течение 1 рабочего дня участник проекта предоставляет сведения:

- о фактическом достижении контрольных событий за отчетный период;

- прогноз прохождения запланированных контрольных событий на ближайшие отчетные периоды;

- сведения о рисках, проблемах, достигнутых и планируемых результатах проекта, не вошедших в утвержденный сетевой план-график проекта.

В течение двух рабочих дней с момента получения отчета от участников проекта руководитель проекта подготавливает сводный отчет о статусе проекта и направляет его куратору проекта.

#### 3.6. Завершение проекта

По итогам достижения цели (целей) проекта в соответствии с утвержденными проектными документами руководитель проекта инициирует процедуру завершения проекта.

Руководитель проекта направляет итоговый отчет о реализации проекта куратору проекта для подготовки доклада о завершении проекта и представления руководству администрации города Евпатории.

По результатам рассмотрения доклада о завершении проекта и утверждения итогового отчета на рабочем совещании руководства администрации города Евпатории издается решение о завершении проекта.